CZĘŚĆ III SIWZ:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Komputer typu notebook (laptop) z oprogramowaniem systemowym

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran | przekątna min. 15,6”; rozdzielczość min. 1366x768 pix; powierzchnia matrycy matowa |
|  | Wydajność | wydajność zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora), mierzona za pomocą testu SysMark®2014 nie może być niższa niż 1100 punktów w teście SysMark 2014 Overall Rating (Overall Performance). |
|  | Pamięć RAM | zainstalowana pamięć o pojemności min. 8 GB |
|  | Dysk twardy | SSD; min 128 GB |
|  | Karta graficzna | zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA – z możliwością dynamicznego przydzielenia do co najmniej 1 GB pamięci. |
|  | Karta dźwiękowa | zintegrowana karta dźwiękowa. |
|  | Karta sieciowa | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 (RJ45) oraz WiFi. |
|  | Porty | Min. 1 x USB 2.0; min. 1 x USB 3.0; 1x RJ45; 1x DisplayPort lub HDMI lub DVI (wyjściowy); 1x słuchawki i 1x wejście mikrofon lub combo słuchawki+mikrofon. Uwaga: Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura | Klawiatura w układzie polski programisty; pełnowymiarowa klawiatura wyspowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną |
|  | Mysz | Touchpad |
|  | Napęd optyczny | nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem. |
|  | BIOS | zgodny z UEFI, z obsługą za pomocą klawiatury lub myszy, spełniający następujące funkcjonalności: 1) możliwość odczytania z BIOS niezależnie od zamontowanych w danym momencie podzespołów, których te informacje dotyczą: a) wersji BIOS, b) informacji o ilości pamięci RAM 2) możliwość ustawienia haseł: a) Administratora, 3) możliwość ustawienia sekwencji bootowania (wraz z możliwością usunięcia z listy bootowania poszczególnych urządzeń). |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | oferowany model zestawu komputerowego: musi posiadać deklarację zgodności CE. musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. |
|  | Wyposażenie | Instrukcja obsługi, akumulator, zasilacz + przewód, karta gwarancyjna, płyta ze sterownikami |
|  | Certyfikaty | Certyfikat CE |
|  | Gwarancja | min. roczna gwarancja producenta. uwaga: w przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. |
|  | System operacyjny | zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej, nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu; w przypadku, gdy urządzenie nie posiada partycji odzyskiwania systemu - dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu: |
|  |  | System operacyjny klasy desktop, 64-bit. |
|  |  | Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. |
|  |  | Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 1) polskim; 2) angielskim. |
|  |  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 1) menu; 2) odtwarzacz multimediów; 3) pomoc; 4) komunikaty systemowe. |
|  |  | Wbudowany system pomocy w języku polskim. |
|  |  | Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. |
|  |  | Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. |
|  |  | Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. |
|  |  | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. |
|  |  | Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. |
|  |  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. |
|  |  | Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. |
|  |  | Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. |
|  |  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). |
|  |  | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. |
|  |  | Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. |
|  |  | Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. |
|  |  | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. |
|  |  | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. |
|  |  | Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |
|  |  | Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa /instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. |
|  |  | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 1) poziom menu; 2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. |
|  |  | Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |
|  |  | Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. |
|  |  | Obsługa standardu NFC (near field communication). |
|  |  | Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). |
|  |  | Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. |
|  |  | Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. |
|  |  | Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 1) login i hasło; 2) karty z certyfikatami (smartcard); 3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). |
|  |  | Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. |
|  |  | Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. |
|  |  | Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. |
|  |  | Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). |
|  |  | Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. |
|  |  | Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. |
|  |  | Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |
|  |  | Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. |
|  |  | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. |
|  |  | Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. |
|  |  | Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. |
|  |  | Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. |
|  |  | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. |
|  |  | Udostępnianie modemu. |
|  |  | Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. |
|  |  | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. |
|  |  | Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |
|  |  | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
|  |  | Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. |
|  |  | Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. |
|  |  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. |
|  |  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. |
|  |  | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. |
|  |  | Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. |