DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA  DROGI

Droga powiatowa ………… nr 3410W Strzyże - Obrębek na odcinku Strzyże - Zaborze

(nazwa całego ciągu drogi)

na terenie gminy ….......Zatory....................w woj. ...............mazowieckie..........................

(nazwa)                                                                                         (nazwa)

# I. STAN  ISTNIEJĄCY

- Charakterystyka, przebieg, dł. istniejącego ciągu drogowego, ukształtowanie terenu

  - Istniejący ciąg drogi stanowi teren ………..o ukształtowanej koronie…….....................

(droga o ukształtowanej/nieukształtowanej koronie)

……………….z dwoma pasami ruchu po jednym dla każdego kierunku…………………

(pas ruchu przeznaczony dla ruchu itp.)

  - Początek trasy (km 0+000) przyjęto ………. na skrzyżowaniu z dr. krajową nr 61

(określić  miejsce)

…………………………………...-------…………………...................................................

(skrzyżowanie z inną drogą – jaką, itp.)

  - Trasa drogi (pas terenu) przebiega przez:

    - grunty .................pola uprawne i łąki...............................................................................

(leśne, łąki, pola uprawne, podać orientacyjne długości)

    - zabudowę ................wsi Zaborze..............................................................tj. :

(osiedla, wsie, przysiółki, podać nazwy)

a) wieś ....................Zaborze na długości ok. 0,350 (km) o zabudowie …………….…

(nazwa)

…...……zwarta……….……………. w odległości od granicy pasa drogowego:……………

(luźna, zwarta)

- po lewej stronie ........................ok 4,00..................................................................... (m),

- po prawej stronie .....................ok 4,0...................................................................... (m).

b) wieś .........--------.............. na długości około ...............-----------............. (km) o zabudowie

(nazwa)

................----------................................ w odległości od granicy pasa drogowego:………….

(luźna, zwarta)

- po lewej stronie ......................------------................................................................... (m),

- po prawej stronie .....................------------.................................................................. (m).

  - Koniec trasy (3+901 ) przyjęto do m. Obrębek, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3409 W…………..…………………----……………………………..…........................

(określić miejsce)

1.5. Ogólna długość trasy wynosi ..............ok. 3,901......................................................... (km),

w tym na obszarach zabudowanych ..........ok.0,350.................................................... (km).

2. Przekrój poprzeczny i normalny

(dla każdego odcinka drogi o odmiennych parametrach należy dane zapisać oddzielnie)

2.1. Szerokość elementów pasa drogowego - zmienna……………………

2.2. Rodzaj konstrukcji i stan: nawierzchni, chodników i poboczy

- nawierzchnia ....................żwirowa................................................................................

(bitumiczna, brukowcowa, żwirowa, żużlowa, gruntowa, itp.)

- grubość nawierzchni (wraz z podbudową) ...................----------.....................................

(wymienić rodzaj)

....................................................------------......................................................................

(grubość poszczególnych warstw)

- chodnik ......................----------……................................................................................

(rodzaj i konstrukcja: bitumiczna, z płyt betonowych itp.)

- pobocze ......................-----------.......................................................................................

(gruntowe, umocnione – rodzaj materiału)

- ogólny stan nawierzchni .......................zły......................................................................

(dobry, średni, zły itp.)

2.3. Odwodnienie:

- rowy drogowe ............................... --------.......................................................................

(podać czy występują, ich stan)

- inne urządzenia odwadniające .............----------..............…............................................

.....................................-------...........................................................................................

(kanalizacja, ścieki itp., omówić ich stan)

2.4. Zieleń w otoczeniu drogi (pasa terenu) .................................................................................

...................miejscowo zadrzewienie rzędowe ............................................................

(scharakteryzować występujące zadrzewienie, krzewy itp.)

3. Skrzyżowania

Na trasie występują:

3.1. Skrzyżowanie z drogami publicznymi  - dr. gminne

(scharakteryzować miejsce, nazwę, rodzaj itp.)

3.2. Skrzyżowanie z koleją …………………---------…………………………………………...

(scharakteryzować miejsce, nazwę linii kolejowej, rodzaj przejazdu itp.)

4. Obiekty mostowe

Na trasie znajdują się następujące obiekty:

4.1. Mosty ...............................----------..........................................................……………..........

(podać orientacyjnie kilometraż, nazwę, długość, szerokość jezdni, chodników, nośność itp.)

4.2. Wiadukty ..........................----------........................................................................................

(podać charakterystykę jw.)

4.3. Przepusty: .........................---------.………..………………..…………………….

(wymienić rodzaj, światło, długość itp.)

rura żelbetowa	3+405,00	0,80	0,80	10,00

4.4. Inne ...................................................---------.........................................................................

(podać charakterystykę jw.)

5. Urządzenia towarzyszące

...............................sieć: telefoniczna, wodociągowa, energetyczna.............................................

(omówić występujące urządzenia towarzyszące kolidujące

...............................................................------...............................................................................

z trasą i obiektami mostowymi, ich rodzaj, lokalizację itp.)

6. Warunki gruntowo – wodne

6.1. Poziom wody gruntowej ...................nie badano........................................................... (m),

(głębokość od poziomu terenu)

6.2. Na podstawie makroskopowego rozeznania w podłożu terenów przyległych do drogi

występują grunty .............................nie badano...................................................................

(torfy, gliny, piaski, żwiry itp.)

7. Inne dane mające wpływ na projektowaną drogę

............................................................---------...........................................................................

(istniejące przystanki autobusowe, parkingi itp.)

...........................................................---------............................................................................

(tereny chronione, zabytki przyrody, kultury itp.)

8. Ruch drogowy

Na podstawie wykonanych pomiarów i obliczeń natężeń ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejący ruch drogowy charakteryzuje się następującymi parametrami:

- średni dobowy ruch Nr ......................---------.................................................................. P/d

(wartość)

- liczba pojazdów ciężarowych .............---------................................................................. P/d

(wartość)

- komunikacja autobusowa .....................---------................................................................ P/d

(liczba kursów)

# II. PROPONOWANE  DANE  DO  PROJEKTOWANIA

1. Wnioskowany charakter (rodzaj) robót

.....................................................przebudowa i rozbudowa.....................................................

(budowa, przebudowa,  rozbudowa, odnowa, wzmocnienie itp.)

2. Wyjściowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego

(jeżeli na drodze występują odcinki o różnych klasach należy dane podać dla każdego z nich oddzielnie)

2.1. Prędkość projektowa Vp - .................40....................................................................... km/h

2.2. Kategoria terenu ...............................płaski...........................................................................

(płaski, falisty, górski)

2.3. Klasa drogi .......................................L...................................................................................

(G, Z, L, D)

2.4. Przekrój poprzeczny (normalny):

- drogowa: szerokość jezdni 5,00m z poboczami 2x1,00m......................................……

(szerokość jezdni, korony, poboczy)

- póluliczny……..…….……………---------……..………………..…………………….

(szerokość jezdni, chodnika, pobocza)

- uliczny .........................................----------.......................................................................

(szerokość jezdni, chodników)

3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni

3.1. Kategoria ruchu ........................KR2.....................................................................................

(bardzo lekki KR1, lekki KR2, lekko średni KR3)

3.2. Nawierzchnia ...........zgodnie z wymaganiami dla kategorii ruchu KR2…………………..

(podać wstępnie rodzaj nawierzchni i podbudowy)

4. Propozycje dotyczące odwodnienia drogi

..............................................wg oceny projektanta......................................................................

(zastosowanie rowów drogowych, ścieków, kanalizacji itp.)

5. Propozycje dotyczące budowy / przebudowy obiektów mostowych:

5.1. Mosty ……………………………..---------..........................................................................

5.2. Wiadukty .........................................---------................……..................................................

5.3. Przepusty ..............................wg oceny projektanta………..………….…………………..

5.4. Inne ................................................----------…......................................................................

6. Propozycje przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntów wraz z określeniem nośności podłoża

.........................................wykonać badania geotechniczne.........…...……….……….................

(badanie dla trasy, obiektów mostowych)

7. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących

..............................................wg oceny projektanta......................................................................

(wymienić rodzaj, lokalizację, ewentualnie wstępny zakres)

8. Propozycje w zakresie urządzeń obsługi ruchu

.........................................................---------..................................................................................

(budowa / przebudowa przystanków, zatok, parkingów  itp.)

9. Propozycje w zakresie ochrony środowiska

...................................................wg oceny projektanta.................................................................

(ewentualne zadrzewienie, zieleń, ekrany itp.)

10. Propozycje opracowania dokumentacji projektowej

.....................................pełny projekt budowlany ……………………….………………….                                       (uproszczony, pełny projekt drogi, obiekty mostowe, urządzeń towarzyszących itp.)

Uwaga: Przy budowie drogowych obiektów mostowych należy podać podstawowe dane dotyczące drogi, w ciągu której jest usytuowany obiekt i następnie przedstawić informacje dotyczące obiektu mostowego.

Opracował:                                                                       Zatwierdził :

........................................................                               ................................................................

(imię i nazwisko)                                                                                                           (imię i nazwisko)

........................................................                              ................................................................

(miejscowość, data)                                                                    (miejscowość, data)