Załącznik Nr 8 Standard utrzymania zimowego

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia wystąpienia zjawiska |
| I | Jezdnia czarna: - sucha, - mokra; przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny - 2h - błoto pośniegowe - 4h - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2h - szron - 2h - szadź - 2h - pośniegowa - 4h - lodowica - 4h |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości; Jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4h - błoto pośniegowe - 6h - zajeżdżony - występuje (cienka w-wa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3h - szron - 3h - szadź - 3h - pośniegowa - 4h - lodowica -4h |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana: -skrzyżowania z drogami -skrzyżowania z koleją -odcinki o pochyleniu >4% -przystanki autobusowe -inne miejsca ustalone przez Zarząd Drogi | - luźny - 6h - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe - lokalnie, występuje (6h) Utrudnienia dla samochodów osobowych. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5h - szron - 5h - szadź - 5h - pośniegowa - 6h - lodowica - 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8h - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występuje -zaspy do 8h Utrudnienia dla samochodów osobowych, przerwy w komunikacji do 8 h | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8h - pośniegowa -10h - lodowica - 8h |
| V | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16h - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24h Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h | W miejscach wyznaczonych: -gołoledź - 8h -pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencje odśnieżania w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Drogi. | - luźny -występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48h | W miejscach wyznaczonych: -wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu -2h |