## WRP. 042.9.2.2014

## Załącznik nr 2

## Zadanie 4

## FORMULARZ CENOWY – pracownia informatyczna

| Lp. | Nazwa produktu (narzędzia, sprzęt do pracowni) | Opis produktu Wymagania minimalne | Opis produktu Wymagania oferowane | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer | Typ: Serwer Zastosowanie: Serwer zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych; Procesor: min. 1,9 GHz, 15MB Cache Pamięć operacyjna: min. 8 GB, liczba wolnych slotów i zainstalowana pamięć muszą umożliwiać w przyszłości minimum podwojenie wielkości pamięci; Dyski twarde: 3 dyski 3,5” o pojemności min 500GB każdy, możliwość wymiany dysków przy włączonym zasilaniu (zamontowane 3 dyski, powinny być skonfigurowane jako RAID 5 w oparciu o dedykowany sprzętowy kontroler RAID) Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem BIOS płyty głównej: możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS. Obudowa Rodzaj obudowy: Tower Stojąca, min. 2 porty USB na przednim panelu, zasilacze redundantne o mocy min. 300W (zapewniające odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy) Wyposażenie: kontroler Raid z własną pamięcią i z podtrzymaniem bateryjnym, karta graficzna zintegrowana na płycie głównej bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa RJ45 zintegrowana z płytą główna bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD; niezbędne okablowanie; sterowniki Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Monitor: Klasa produktu: monitor LED, Przekątna ekranu: 20”, Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa, Rozdzielczość: min. 1920x1080 pixeli, Jasność: 250cd/m2, Kontrast: 1000:1 typowy, Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni, Czas reakcji matrycy: max 5ms, Głośniki stereo: wbudowane bądź zintegrowane z obudową, Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości, Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający) Klawiatura: w układzie polski programisty; USB, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami Mysz: Optyczna USB Monitor, stacja komputerowa, klawiatura i mysz mają być jednakowe pod względem kolorystycznym. |  | 1szt. |  |  |
| 2 | oprogramowanie do serwera | Na serwerze musi być zainstalowany serwerowy system operacyjny pracujący jako kontroler domeny w sieci lokalnej. Oferowany model serwera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Funkcjonalność systemu operacyjnego: - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), - Graficzny interfejs użytkownika, -Obsługa systemów wieloprocesorowych, -Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, -Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP, usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, obsługa minimum 15 użytkowników Licencje dostępowe na użytkownika dla systemu operacyjnego, jeżeli system serwerowy wymaga wykupienia takich licencji, w liczbie 15 licencji. Licencja na serwerowy system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. |  | 1 kpl. |  |  |
| 3 | zestawy komputerowe | Stacja: Typ: komputer stacjonarny Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej Procesor: Szybkość zegara min. 3GHz BOX, procesor klasy x86 wspomagający technologię 64bit. Pamieć operacyjna: 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB. Jeden bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy. Dysk twardy: min. 500GB Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza 4 x USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, BIOS płyty głównej: możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS. Obudowa: stojąca, Na przednim panelu: min. 2 porty USB, Zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy) Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana na płycie głównej (przydzielaną pamięcią do 1GB RAM) bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główna bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD +/- RW, wewnętrzny czytnik kart pamięci. porty słuchawkowe i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy; niezbędne okablowanie; sterowniki Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Monitor: Klasa produktu: monitor LED, Przekątna ekranu: 20”, Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa (matowa) Rozdzielczość: min. 1920x1080 pixeli, Jasność: 250cd/m2, Kontrast: 1000:1 typowy, Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni, Czas reakcji matrycy: max 5ms, Głośniki stereo: wbudowane bądź zintegrowane z obudową, Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości, Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający) Klawiatura: w układzie polski programisty; USB, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami Mysz: Optyczna USB z rolką (scroll) Monitor, stacja komputerowa, klawiatura i mysz mają być jednakowe pod względem kolorystycznym. Oprogramowanie systemowe: Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej, w pełni obsługujący pracę w domenie w sieci LAN, system zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny, system obsługujący całość pamięci RAM jednostki komputerowej. Licencja na system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane na zestawach komputerowych i przypisane do danego zestawu. |  | 15 kpl. |  |  |
| 4 | oprogramowanie do zestawów komputerowych | Oprogramowanie biurowe: Oprogramowanie biurowe, licencja nieograniczona czasowo, zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) lub równoważne. Oprogramowanie biurowe musi być zainstalowane na zestawach komputerowych i przypisane do danego zestawu. Oprogramowanie biurowe równoważne musi spełniać wymagania minimalne jak niżej: Składniki oprogramowania: Oprogramowanie biurowe zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Warunki licencji: Licencja ma być nieograniczona czasowo. Wymagany indywidualny certyfikat/klucz aktywacyjny na każdy komputer. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. Warunki aktualizacji: Prawo instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych w ramach zakupionej wersji Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy. Funkcjonalność (wymagania muszą być spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji): Oprogramowanie ma umożliwiać: - otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2, Lp.1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 526), - dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, - automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy. A. Edytor tekstu musi umożliwiać: a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b) Wstawianie oraz formatowanie tabel c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f) Automatyczne tworzenie spisów treści g) Formatowanie nagłówków i stopek stron h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l) Wydruk dokumentów m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. B. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać a) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) d) Tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych f) Wyszukiwanie i zmianę danych g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku l) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. C. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek c) Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. D. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy e) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia f) Zarządzanie kalendarzem g) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom h) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników i) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach j) Zarządzanie listą zadań k) Zlecanie zadań innym użytkownikom l) Zarządzanie listą kontaktów m) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom n) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników o) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. |  | 15 kpl. |  |  |
| 5 | karta graficzna [złącze Pci Express x16] | złącze PCI Express x16 Pamięć RAM 1GB Chłodzenie pasywne – radiator Złącza: D-Sub, DVI-D, HDMI Rozdzielczość: 2560x1600 Dołączona płyta ze sterownikami i dokumentacją. |  | 3 szt. |  |  |
| 6 | dysk twardy [złącze S-ATA] | Pojemność dysku: 500GB Intefejs SATA III (6Gb/s) Typ: magnetyczny Wielkość dysku 3,5” Prędkość obrotowa 7200 obr./min Pamięć podręczna (cache) 16MB |  | 3 szt. |  |  |
| 7 | pamięć operacyjna [rodzaj DDR-3] | Typ pamięci: DDR3 CL10 Pojemność: 8GB Częstotliwość pracy: 1600MHz |  | 2 szt. |  |  |
| 8 | karty sieciowe [bezprzewodowa oraz przewodowa] | Karta sieciowa bezprzewodowa: Interfejs: PCI Zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n Szyfrowanie WPA / WPA 2 Szybkość transmisji danych: 300Mbps Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Dołączone oprogramowanie pozwalające skonfigurować bezprzewodowe ustawienia sieciowe. Karta sieciowa przewodowa: Złącze zewnętrzne: RJ-45 Interfejs PCI Obsługiwane typy sieci: 10/100/1000 Mbps. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows XP; Dołączona płyta CD ze sterownikami |  | 2 szt. |  |  |
| 9 | zasilacz zgodny ze standardem zasilania [norma 80+] | Standard ATX 12V Chłodzenie: Wentylator 120 mm Automatyczna regulacja obrotów wentylatora Złącza: ATX 24-pin (20+4): Molex, Floppy, SATA Filtry: zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy Aktywny układ PFC |  | 2 szt. |  |  |
| 10 | drukarka monochromatyczna laserowa | Typ: drukarka laserowa monochromatyczna; Zastosowanie: Do użytku biurowego, standardowe pakiety biurowe, współużytkowanie drukarki przez wielu użytkowników; Jakość druku: min. 600x600 dpi; Szybkość druku: 18str/min; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, gruby, koperty, etykiety, folia do przezroczy; Rozmiar nośników: A4, A5, A6; Interfejsy: USB, Wi-Fi zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g. Podajnik papieru: pozwalający załadować min. 150 arkuszy; Druk dwustronny: ręczny; Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (wszystkie wersje); Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia drukarki do komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający); |  | 2 szt. |  |  |
| 11 | drukarka monochromatyczna sieciowa | Typ: drukarka laserowa monochromatyczna; Zastosowanie: Do użytku biurowego, standardowe pakiety biurowe, współużytkowanie drukarki przez wielu użytkowników; Jakość druku: min. 600x600 dpi; Szybkość druku: 25str/min; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, gruby, koperty, etykiety, folia do przezroczy; Rozmiar nośników: A4, A5, A6; Interfejsy: USB, RJ-45 wbudowana karta sieciowa Ethernet, Podajnik papieru: pozwalający załadować min. 500 arkuszy; Druk dwustronny: automatyczny Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (wszystkie wersje); Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia drukarki do komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający); |  | 1 szt. |  |  |
| 12 | skaner płaski [A4] | Rozdzielczość: 600 dpi; Wprowadzanie dokumentów: skaner płaski / szyba; Skanowanie do formatu: PDF, BMP, JPG Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (wszystkie wersje); Interfejsy: USB; Wymagane oprogramowanie: komplet sterowników i program instalacyjny dla obsługiwanych systemów operacyjnych – załączone na płycie CD/DVD; Wyposażenie: okablowanie niezbędne do podłączenia urządzenia w tym sygnałowe i zasilające |  | 2 szt. |  |  |
| 13 | switch [48porty, 10/100Mbit/s] | częstotliwość przekazu: LAN 10/100 Mbit/s łącza: LAN 32 portów RJ-45 |  | 1 szt. |  |  |
| 14 | router [WAN 1x VDSL2; LAN 4x 10/100 (RJ45)] | Interfejsy: 2 x port WAN FastEthernet (RJ45) 4 x port LAN 10/100 Mbps (RJ45) Złącze USB Zarządzanie przez WWW Obsługa VPN, VLAN Obsługiwane protokoły routingu: RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1 RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2 ruting dynamiczny ruting statyczny Obsługa: DDNS, DHCP, QoS, NAT Dołączony przewód zasilający do urządzenia |  | 2 szt. |  |  |
| 15 | projektor multimedialny | Typ: mini Jasność: 40 ANSI lumenów Kontrast: 300:1 Rozdzielczość: 320x240 pikseli Przekątna wyświetlanego obrazu: 17”-60”, Wyższa wydajność, mniejsze zużycie energii - pełna zgodność z przepisami ochrony środowiska. Głośnik: tak Okablowanie: niezbędne do podłączenia urządzenia w tym sygnałowe i zasilające |  | 1 szt. |  |  |
| 16 | ekran do rzutnika | Szerokość: 180.00 cm Wysokość: 135.00 cm Format obrazu: 4:3 Przekątna: 225 cm (89 cali) 18/14 MGE elektryczny |  | 1 szt. |  |  |
| 17 | kamera cyfrowa | Kamera SD z zoomem optycznym 60x / rozszerzonym zoomem 70x, inteligentna automatyka i Auto, stabilizacja obrazu |  | 1 szt. |  |  |
| 18 | telewizor 50" | technologia wykonania LCD typ podświetlenia LED format obrazu 16:9 przekątna ekranu 50 cali rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele częstotliwość 200 Hz technologia 3D tak Full HD tak jasność 400 cd/m&#178; kąt widzenia pion 178 stopnie kąt widzenia poziom 178 stopnie tuner 1 (typ) cyfrowy (DVB-T) obsługiwane systemy stereo Dolby Digital Dolby Digital Plus głośniki tak gniazda wejściowe 4 x HDMI 1 x Euro-Scart D-Sub 15 pin CI (common interface) 1 x USB 1 x Komponent gniazda wyjściowe słuchawkowe gniazdo HDMI 4 Intel WiDi tak Wi-Fi tak pilot tak telegazeta tak |  | 1 szt. |  |  |
| 19 | oprogramowanie do wirtualizacji systemów operacyjnych | oprogramowanie umożliwia uruchamianie i pracę pod kontrolą różnych systemów operacyjnych w celu przetestowaniu różnego rodzaju programów i aplikacji na różnych systemach operacyjnych w środowisku wirtualnym, możliwość uruchomienia większości najpopularniejszych programów w odizolowanym od systemu wirtualnym środowisku, a także ich przenoszenie pomiędzy różnymi komputerami bez konieczności instalacji, obsługiwane systemy: Winodws XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i nowsze |  | 1 kpl. |  |  |
| 20 | programy narzędziowe, diagnostyczne | oprogramowanie antywirusowe: zabezpiecza system i zapisane w nim informacje przed działaniem szkodliwego oprogramowania. ochrona przed wirusami, robakami, trojanami, rootkitami, programami szpiegującymi ochrona w czasie rzeczywistym przed najnowszym szkodliwym oprogramowaniem prosty sposób sprawdzania plików, aplikacji i witryn internetowych zapewnienie ochrony dla poczty mailowej roczny okres aktualizacji baz obsługiwane systemy: Winodws XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych obrazów dysków/partycji i odzyskiwania danych: możliwość przeprowadzenie zaplanowanego tworzenia kopii zapasowych całego obrazu systemu, dysku, patrycji tworzenie kopii zapasowych plików, folderów i całych kompletów danych w przypadku utraty całości lub części danych możliwe jest przywracanie stanu komputera bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego obsługiwane systemy: Winodws XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oprogramowanie do nagrywanie i kopiowania płyt CD/DVD/Blu-ray możliwość tworzenia kopii danych na płytach CD, DVD,Blu-ray, możliwość tworzenia obrazów płyt , tworzenie wysokiej jakości płyt audio audio CD, nagrywanie kompilacji DVD-Video, posiada narzędzia do zarządzania, odtwarzania multimediów i konwersji materiałów audio/wideo, obsługiwane systemy: Winodws XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |  | 15 kpl. |  |  |
| 21 | tablica suchościeralna | biała, wym.: 200x102cm lakierowana tablica w anodowanej ramie aluminiowej - posiada właściwości magnetyczne i suchościeralne co daje możliwości pisania specjalnymi markerami oraz mocowania kartek za pomocą magnesów. w skład zestawu wchodzą element mocujące tablicę do ściany (wkręty), zaślepki na narożniki gąbka magnetyczna, komplet pisaków sucho ścieralnych oraz półka. |  | 2 szt. |  |  |
| 22 | tablica interaktywna | Zestaw interaktywny składający się z : Tablicy interaktywnej + projektora multimedialnego + niezbędne okablowanie do podłączenia komputera (min. Długość okablowania 10m). Przekątna powierzchni roboczej 77" Technologia: rezystancyjna Rozdzielczość sprzętowa: 4096x4096 Zasilanie tablicy: USB Tryby pracy: interaktywny, PC Whiteboard Montaż na ścianie: tak Regulowany uchwyt do montażu projektora multimedialnego Montaż na podstawie jezdnej: tak Oprogramowanie: zlokalizowane |  | 1 szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | * |

.............................................. dnia...................................2014r.

.........................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

* wartość przenieść do oferty