## WRP.042.9.9.2014

## Załącznik nr 2

## Zadanie 3

## FORMULARZ CENOWY – pracownia mechaniczna

| Lp. | Nazwa produktu (narzędzia, sprzęt do pracowni) | Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych | Nazwa produktu, nazwa producenta, model oferowanego produktu, opis parametrów technicznych ( uzupełnić zgodnie z § 3 ust.8 SIWZ) | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | system ZERO- OSN [uaktualnienie programu - 1 program na całą szkołę] | aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania z aktualnie posiadanej wersji 1.82 aktualizacja powinna zawierać pomoce dydaktyczne w postaci pomocy oraz filmów instruktarzowych i przekazana na nośnikach |  | 1 licencja |  |  |
| 2 | zestaw CAD - Edukacja Solid Edge 2013 ST | pakiet edukacyjny do nauki technik Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD zawiera program komputerowy Solid Edge 2013 ST PL (wersja dla 20 stanowisk) oraz Książka "Solid Edge" autor Piotr Szymczak rok wydania 2012 – opis metody projektowania, zestaw ćwiczeń Zestaw CAD-Edukacja zawiera: Program Solid Edge PL Academic - pełną polskojęzyczną wersję wielostanowiskową, identyczną ze stosowaną w przemyśle Zestaw ćwiczeń i przykładów będących pomocą w prowadzeniu zajęć z uczniami na poziomie średnim i wyższym Solid Edge PL Academic - uprawnia do instalowania na komputerach uczniów Podręcznik Solid Edge stanowi przewodnik po programie, zawiera zestaw przykładów oraz zadania dla uczniów |  | 20 licencji |  |  |
| 3 | imadło ślusarskie | szerokość szczęki nie mniej niż 135 mm, równoległe stałe, stalowe z kowadłem |  | 3 szt. |  |  |
| 4 | młotki o różnej gramaturze | młotek ślusarski z drewnianą rękojeścią, wzmacniany tuleją metalową, obuch wykonany ze stali węglowej. Wymaga się aby młotki ślusarskie posiadały wagę 500g, 600g, 800g, 1000g, 1500g, 2000g młotek gumowy z drewnianą rękojeścią obuch wykonany z dwukolorowej gumy o różnej twardości (czarnej i białej), co ułatwia odpowiednie dobranie narzędzia do indywidualnych potrzeb. Wymaga się aby młotki gumowe posiadały wagę : 580g, 880g, 980g, młotek bezodrzutowy, metalowy korpus wypełniony stalowym śrutem niwelującym efekt odbicia od materiału, osadzony na profilowanym drewnianym trzonku. Wymaga się aby młotki bezodrzutowe posiadały wagę : 740g, 905g, 1360g. |  | 1 kpl. |  |  |
| 5 | zestaw pilników | Pilniki ślusarskie do metalu 250 mm. 3 szt. pilniki półokrągłe 3 szt. pilniki okrągłe 3 szt. pilniki płaskie 3 szt. pilniki trójkątne stal gatunkowa, narzędziowa T12 rękojeść gumowa z otworem do zawieszenia |  | 1 kpl. |  |  |
| 6 | przecinaki | wykonane ze stali chromowo-wanadowej, powierzchnia czerniona, w zestawie 12 szt. narzędzi: punktaki 2 szt.: 6 - 8mm, wybijak okrągły zwężany1 szt: 2mm, wybijaki okrągłe proste 6szt.: 1, 5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 mm, przecinaki 3 szt: 10 - 13 – 16 mm |  | 1 kpl. |  |  |
| 7 | komplet kluczy imbusowych | nasadki 1/2" (38mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm nasadki 1/2" (42mm): 27, 30, 32 mm nasadki 1/4" (25mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm nasadki 1/4" długie (50mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm nasadki 1/2" długie (76 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm nasadki torx 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 nasadki torx 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 nasadki do świec: 16, 21 mm przedłużki 1/4": 51, 102 mm przedłużki 1/2": 125, 250 mm pokrętło typ T: 1/4" grzechotka 72T: 1/4" grzechotka 72T: 1/2" wkrętak do nasadek 1/4" przegub cardan'a: 1/4" przegub cardan'a: 1/2" przelotka 3/8" na 1/2" adapter do końcówek 5/16" z nasadką 1/2" *końcówki z nasadką 1/4": PH1, PH2 PZ1, PZ2 płaskie 4.5, 5, 6.5 mm imbusowe: 3, 4, 5, 6 mm torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27 T30 *końcówki 5/16": PH3, PH4 PZ3, PZ4 płaskie: 8, 10, 12 mm imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm torx: T40, T45, T50, T55, T60 *klucze kątowe imbusowe: 1.5, 2, 2.5 mm |  | 2 kpl. |  |  |
| 8 | komplet wkrętaków- z izolowaną rękojeścią, krzyżowe, płaskie | Magnetyczna końcówka, grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki oraz zabezpieczenie przed korozją, grot przechodzący przez całą konstrukcję wkrętaka, zakończony metalową główka, przez co idealnie nadaję się do pracy z młotkami - pobijanie. grot ma konstrukcję sześcienną przystosowaną do pracy z kluczami płaskimi minimum 10 wkrętaków płaskich, 10 krzyżowych i 10 precyzyjnych torx o rożnych rozmiarach |  | 2 kpl. |  |  |
| 9 | szczypce płaskie, okrągłe, do pierścieni zewnętrznych, wewnętrznych, uniwersalne, | szczypce uniwersalne 160mm szczypce boczne 160mm szczypce wydłużone 160mm szczypce do izolacji 160mm 4 szt. szczypce do pierścieni osadczych (2 proste i 2 wygięte, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych) |  | 1 kpl. |  |  |
| 10 | pilniki o różnych kształtach | Zestaw 12 szt. różnych pilników iglaków: płaski zbieżny półokrągły trójkątny czworokątny okrągły szeroki igłowy płaski owalny sprężynowy soczewkowy uzębienie drobne. |  | 1 kpl. |  |  |
| 11 | gwintowniki M4/ M12 | 35 szt. gwintowników stożkowych oraz 35 szt. gwintowników wtyczkowych o wymiarach: M2x0,4mm M3x0,5mm M4x0,7mm M5x0,8mm M6x0,75mm M6x1,0mm M7x0,75mm M7x1,0mm M8x0,75mm M8x1,0mm M8x1,25mm M9x0,75mm M9x1,0mm M9x1,25mm M10x0,75mm M10x1,0mm M10x1,25mm M10x1,5mm M11x0,75mm M11x1,0mm M11x1,25mm M11x1,5mm M12x0,75mm M12x1,0mm M12x1,25mm M12x1,5mm M12x1,75mm M14x1,0mm M14x1,25mm M14x1,5mm M14x2,0mm M16x1,0mm M16x1,5mm M16x2,0mm M18x1,5mm |  | 1 kpl. |  |  |
| 12 | narzynki | 35 szt. narzynek: M2x0,4mm M3x0,5mm M4x0,7mm M5x0,8mm M6x0,75mm M6x1,0mm M7x0,75mm M7x1,0mm M8x0,75mm M8x1,0mm M8x1,25mm M9x0,75mm M9x1,0mm M9x1,25mm M10x0,75mm M10x1,0mm M10x1,25mm M10x1,5mm M11x0,75mm M11x1,0mm M11x1,25mm M11x1,5mm M12x0,75mm M12x1,0mm M12x1,25mm M12x1,5mm M12x1,75mm M14x1,0mm M14x1,25mm M14x1,5mm M14x2,0mm M16x1,0mm M16x1,5mm M16x2,0mm M18x1,5mm 2 szt. narzynki nasadowe: 25mm, 38 O/D |  | 1 kpl. |  |  |
| 13 | oprawy do narzynek | Metalowa oprawa służąca do mocowania okrągłych narzynek gwintowania ręcznego. |  | 1 kpl. |  |  |
| 14 | wycinaki i przecinaki | 5 szt. wycinaków stożkowych 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 - 6,5 mm 3 szt. przecinaki 9,5 - 12,5 - 16,0 mm 2 szt. wycinaki 3,0 - 4,8 mm |  | 1 kpl. |  |  |
| 15 | piłka do metalu | wykonana ze stali narzędziowej, drewniana rękojeść długość brzeszczotu 300mm |  | 15 szt. |  |  |
| 16 | kątomierz warsztatowy- | wykonany z blachy stalowej podziałka 0-180° chromowany na mat ze śrubą ustalającą dokładność do 1 stopnia |  | 1 szt. |  |  |
| 17 | mikrometr zewnętrzny | zakresy pomiarowe 0 – 25 mm |  | 3 szt. |  |  |
| 18 | mikrometr wewnętrzny | zakresy pomiarowe 5 – 30 mm |  | 2 szt. |  |  |
| 19 | kątomierz uniwersalny | zakres pomiaru: 0 - 320 stopni. dokładność pomiaru 2' |  | 1 szt. |  |  |
| 20 | zestaw narzędzi do pomiaru kół zębatych i gwintów | 1) Mikrometr do pomiaru uzębień kół zębatych 0-25mm Dane techniczne: Zakres pomiarowy: 0-25 mm Dokładność odczytu: 0.01 mm Dokładność pomiaru: 0.004 ±mm Wys.szczęk: 6 mm Szer.szczęk: 6 mm Grub.szczęk: 3.5 mm Opis: Kabłąk odkuwany, z podziałką matową. Wrzeciono hartowane 7.5 mm. Z tuleją sprzęgła i dźwigienką ustalającą. DIN 863. 2) Suwmiarka modułowa: - wartość działki elementarnej 0,02mm. - suwak ze śrubą zaciskową. - pionowy suwak do pomiaru wysokości zębów od głowy zęba do koła tocznego. - poziomy suwak do mierzenia grubości zębów na kole tocznym. - stal nierdzewna - powierzchnie pomiarowe hartowane. |  | 1 kpl. |  |  |
| 21 | liniał pomiarowy | długość 500mm |  | 2 szt. |  |  |
| 22 | promieniomierz | rozmiar promieni - 7,5 - 15mm ilość płytek wypukłych – 16 ilość płytek wklęsłych – 16 wymiary - co 0,5mm z odchylanymi płytkami do pomiaru promieni powierzchni zaokrąglonych, wklęsłych i wypukłych. |  | 1 szt. |  |  |
| 23 | suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem | rozmiar 150 mm, dokładność 0,1 mm |  | 12 szt. |  |  |
| 24 | szczelinomierz | szczelinomierz listkowy 32 płytki proste rozmiar 0,05-1 mm |  | 1 szt. |  |  |
| 25 | liniał krawędziowy | przeznaczony do kontroli płaskości. Z hartowanej stali specjalnej. Płaszczyzny boczne precyzyjnie szlifowane, krawędź pomiarowa ze skosem dwustronnym. Chronione od ciepła dłoni. Krawędź pomiarowa o kącie 30° ma kolor czarny, dla lepszego kontrastu, tolerancja wg DIN 874/00, długość: 1000mm |  | 1 szt. |  |  |
| 26 | przymiar grzebieniowy | *do gwintów metrycznych, calowych, rurowych hartowane z odchylanymi płytkami *do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych Ilość płytek: 48 szt. Dane techniczne: system gwintu G rur. (R) kąt zarysu gwintu 55° dla ilości zwojów (na cal) 8-28 |  | 2 szt. |  |  |
| 27 | kątownik traserski | kątownik traserski drewniany 300 x 130, wykonany jest ze stali nierdzewnej posiada naniesioną podziałkę milimetrową, oraz otwory do trasowania. |  | 2 szt. |  |  |
| 28 | kątownik uniwersalny | kątomierz z ruchomym ramieniem z zadanymi ustawieniami kąta w odstępach co 15o kątownik płaski 90o skala do pomiarów kątów liniał z podziałką milimetrową materiał aluminium |  | 2 szt. |  |  |
| 29 | przymiar kreskowy | długość nie mniej niż 500 mm z hartowanej stali nierdzewnej chromowane na mat, bezodblaskowe podziałki naniesione na jednej stronie - u góry mm/mm, u dołu cale |  | 1 szt. |  |  |
| 30 | średnicówka czujnikowa | ZESTAW ŚREDNICÓWEK - z czujnikiem zegarowym - uchwyty matowo- chromowe - końcówki pomiarowe ze stali nierdzewnej - dokładność 0, 01 mm. - zakres: 50-160 mm |  | 2 szt. |  |  |
| 31 | mikrometr zewnętrzny | rozmiar - 50-75mm |  | 3 szt. |  |  |
| 32 | przyrządy traserskie | 1) rysik: - długość min. 150mm 2) Punktak ślusarski: - stal narzędziowa hartowana - Wymiary: 10 x 100 mm 3) cyrkiel drążkowy: - średnica okręgu Ø: 153 - 760 mm - do frezowania promieni, okręgów i ornamentów na powierzchniach i krawędziach |  | 10 kpl. |  |  |
| 33 | mikrometr do gwintów | Mikrometr do gwintów - Kabłąk odkuwany - podziałka chromowana na mat. - Zakres pom. 0-25 mm - Wskazanie 0.01 mm |  | 3 szt. |  |  |
| 34 | mikrometr wewnętrzny | zakres: 30-55mm dokładność odczytu: 0,01 mm |  | 2 szt. |  |  |
| 35 | mikrometr zewnętrzny | zakres: 75-100mm |  | 2 szt. |  |  |
| 36 | wałeczki pomiarowe | zestawy 20szt. wałeczków pomiarowych w skrzynce drewnianej, zakres: 1.0 - 20.0mm |  | 1kpl. |  |  |
| 37 | wzornik promieni | do promieni wklęsłych i wypukłych zakres =1-7 mm poszczególne listki: R=1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00; 6,50; 7,00 |  | 1 szt. |  |  |
| 38 | wzorniki gwintów | grzebykowe wzorniki gwintów przeznaczone do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. *24 x Gwint Metryczny 60° 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90- 1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 *28 x Gwint Whitwortha 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24- 25-26-28-30-32-36-40-48-60-62 *24 x Gwint Metryczny 60° 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90-1,0- 1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 *28 x Gwint Whitwortha 55° 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25- 26-28-30-32-36-40-48-60-62 *30 x Gwint Metryczny 60° 0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70-0,75-0,80-0,90- 1,0-1,25-1,50-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-8- 10-11-14-19-28 |  | 2kpl. |  |  |
| 39 | czujniki zegarowe z podstawkami | wymiary kolumny 12 mm x 181 mm, wymiary ramienia 10 mm x 160 mm, udźwig mocowania magnetycznego 50 kg, podstawa 50 x 62 x 55mm, uniwersalne mocowanie dla czujników zegarowych i innych przyrządów pomiarowych |  | 1 kpl. |  |  |
| 40 | głębokościomierz | głębokościomierz elektroniczny mikrometryczny 0-25mmze stopką zakres: 0-25 mm dokładność: 0-00,1 mm pomiar w mm lub calach możliwość zerowania w każdej pozycji pomiarowej utwardzana końcówka pomiarowa |  | 2 szt. |  |  |
| 41 | wałeczki pomiarowe | komplet wałeczków do pomiaru średnicy podziałowej gwintu metodą trój-wałeczkową do gwintu metrycznego ISO 60° o skoku 0.5...6 mm oraz do gwintu calowego (gwintu Whitwortha) 55° o liczbie zwojów na cal 3...48 TPI długość wałeczków 70 mm. po 3 wałeczki dla każdego wymiaru. tolerancja wykonania (błąd max.) ± 0.004 mm. |  | 1kpl. |  |  |
| 42 | przyrząd kłowy | - maksymalny rozstaw kłów: 150mm |  | 1 szt. |  |  |
| 43 | ława optyczna - zestaw podstawowy + transformator | zestaw składający się z elementów pozwalających przeprowadzić szereg eksperymentów oraz demonstracji z zakresu optyki, soczewek, pryzmatów oraz luster. transformator zasilający 6V i 12V, 5A |  | 1 szt. |  |  |
| 44 | przyrząd do pomiaru chropowatości, | - długość odcinka pomiarowego: 0,25/0,8/2,5mm - dokładność: -+ 10% - siła nacisku iglicy: 4mN Miernik posiada ruchomą głowicę z chromowaną diamentową końcówką, a promień czujnika to 10µm |  | 1 szt. |  |  |
| 45 | pirometr | laserowy, bezdotykowy zakres pomiarowy: -25...+600°C jednostka temperatury: °C, °F dokładność pomiaru: 25...+560°C +/-1°C rozdzielczość : 0,1°C rozdzielczość optyczna: 10:1 współczynnik emisyjności: 0,99~0,75 automatyczne wyłączanie: 15 sek / funkcja oszczędzająca baterię rozdzielczość optyczna: 10:1 wyświetlacz: LCD czas pomiaru: 0,5 sek pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej |  | 1 szt. |  |  |
| 46 | tachometr | laserowy, bezdotykowy pomiary: 10 - 99999RPM zakresy pomiarowe: 10 - 99 RPM, 100 - 999 RPM, 1000 - 9999 RPM, 10000 - 99999 RPM bazowa dokładność: 0.04% +/-2 dgt wskazanie max.: 99999 odległość mierzenia: 50 - 200 mm Funkcje specjalne: start/stop pomiaru zatrzymanie ostatniego wskazania wartość: maksymalna/minimalna/średnia zerowanie wartości |  | 1 szt. |  |  |
| 47 | mikroskop metalograficzny, | oświetlacz halogenowy o mocy 6V zasilacz wbudowany w podstawę mikroskopu płynna regulacja natężenia oświetlenia regulacja położenia włókna żarówki nasadka binokularowa z regulacją dioptryjną w obu okularach oraz regulacją rozstawu okularów zmieniacz obiektywów posiadający 4 gniazda zakres powiększeń w oferowanym skompletowaniu od 100x do 1250x okular PLAN kompensacyjne: okular 10x/18 (2 szt.) okular 12,5x/14 (2 szt.) okular pomiarowy oraz mikrometr 0.01 mm obiektywy PLAN achromatyczne CF wolne od aberacji: PLAN achromat 10x/0.25, PLAN achromat 20x/0.35, PLAN achromat 40x/0.65, PLAN achromat 100x/1.2; kamera do mikroskopu metalograficznego |  | 1 szt. |  |  |
| 48 | edukacyjne stoły do mechaniki i automatyki | 1 szt. edukacyjnego stołu do automatyki wyposażony w moduły: sterowanie pompą wytłaczarka system wierceń prasa automatycznego stemplowania kontrola położenia sterowanie silnikiem obwód silnika 1 szt. edukacyjnego stołu do mechaniki wyposażony w moduły: eksperymenty statyczne eksperymenty z dynamiki prosty układ hydrauliki |  | 2 szt. |  |  |
| 49 | wiertarka ręczna elektryczna | Moc silnika min. 700W Maksymalna średnica wiercenia w betonie Ø16mm Maksymalna średnica wiercenia w stali Ø13mm Maksymalna średnica wiercenia w aluminium Ø16mm Maksymalna średnica wiercenia w drewnie Ø30mm Prędkość obrotowa od 0 - 3.200 min-1 Liczba udarów od 0 - 48.000 min-1 Uchwyt wiertarski 1,5 - 13mm zębaty Funkcja stopniowego zwiększania prędkości obrotowej Antywibracyjna rękojeść tylna pokryta gumą |  | 2 szt. |  |  |
| 50 | wiertarka stołowa | moc nominalna min. 710 W prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg: 200-850/min; 2 bieg: 2500/min typ lasera: 2 maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 40 mm zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm skok: 90 mm |  | 5 szt. |  |  |
| 51 | szlifierka ostrzałka dwutarczowa | Dane techniczne: Liczba obrotów 0-2800 /min Masa 16,20 kg Moc 700 W Średnica tarczy 200 mm Szerokość tarczy szlifierskiej 25 mm Wewnętrzna tarcz szlifierskich 32 mm Ziarnistość 36 + 60 Opis: - wysoce wydajne silniki z pełnym ułożyskowaniem kulkowym, zabezpieczone przed pyłem dzięki zamknięciu w żeliwnych obudowach - osłony z odlewu metalowego - duże, regulowane ekrany zabezpieczają przed iskrami i odpryskami - stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów obrabianych - łatwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich -gumowe stopki zapewniają bezpieczne podparcie i tłumią drgania - włącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu Wyposażenie standardowe: - tarcza szlifierska, ziarnistość 36 - tarcza szlifierska, ziarnistość 60 |  | 5 szt. |  |  |
| 52 | szlifierka ręczna kątowa | zasilanie: 230V moc: 2400W wrzeciono: M14 prędkość obrotowa: 6600/min |  | 1 szt. |  |  |
| 53 | szlifierka ręczna oscylacyjna | wyposażona w płytę szlifierską z systemem mocowania papieru za pomocą metalowych zacisków, który pozwala na montaż papieru docinanego z dużych arkuszy. silnik o mocy min. 190 W prędkość oscylacyjna 22.000 min-1 prędkość obrotowa 11.000 min-1 wyposażona w system odsysania pyłu oraz system filtracji |  | 1 szt. |  |  |
| 54 | lutownica transformatorowa i elektryczna 200W | * 2szt. Lutownica oporowa moc: 300 W zasilanie: 230V, 50Hz czas potrzebny do nagrzania: 5-10 min *1 szt. Lutownica transformatorowa: moc 250 W temperatura grotu 400 Co oświetlenie miejsca lutowanego zasilanie 230V 50Hz |  | łączna ilość lutownic 3 szt. |  |  |
| 55 | imadło na stole ślusarskim | - waga 12 kg - szerokość szczęk 150mm - obrotowa podstawa |  | 20 szt. |  |  |
| 56 | imadło maszynowe | imadło maszynowe krzyżowe dwie osie pracy szerokość szczęk: 100mm wykonane z żeliwa masa 10 kg. mocowane na stole maszynowym (takie imadło od razu posiada mocowania do różnych urządzeń np.: wiertarki, tokarki itp.) |  | 3 szt. |  |  |
| 57 | zestaw do malowania natryskowego | jednostka bazowa z pompą, pistolet natryskowy, 2 lejki papierowe do napełniania Minimalne wymagania techniczne: moc nominalna - 375W pokrycie farbą - 5 m2/3min maks. wydajność tłoczenia - 200-350g/min energia rozpylania - 120W pojemność zbiornika brutto - 1000ml z pokrywą |  | 1 szt. |  |  |
| 58 | sprężarka | zbiornik: 300 litrów napięcie zasilania: 400V 50Hz maksymalne ciśnienie: 10 BAR moc silnika: 5,5kW = 7,5KM wydajność teoretyczna: 670 l/min wydajność efektywna: 500 l/min obroty silnika: 1050rpm reduktor z 2 manometrami pokazującymi ciśnienie w zbiorniku 2 standardowe szybkozłączki 2 zawory kulkowe do przyłączenia instalacji np. warsztatowej Gumowe kółka do łatwego przemieszczania się z obrotowym kółkiem z przodu. stycznik z termikiem zabezpieczającym silnik przed uszkodzeniem dolny spust nagromadzonej cieczy wyłącznik awaryjny przewód pneumatyczny z dodatkiem sylikonu 10m 8x12 |  | 2 szt. |  |  |
| 59 | materiały, narzędzia i urządzenia do spawania gazowego | butla z tlenem o poj. 40l wraz z zaworem bezpieczeństwa butla z acetylenem o poj.40l wraz z zaworem bezpieczeństwa palnik do spawania- acetylenowego nasadka do spawania nr 1 nasadka do spawania giętka nr 2 nasadka do spawania nr 3 nasadka do spawania grzania nr.5 węże po 7 m wózek( stojak) do butli |  | 1 szt. |  |  |
| 60 | urządzenia i materiały do spawania elektrycznego | Urządzenia spawalnicze, typ MIGOMAT Wymagania minimalne: napięcie zasilania: 230/ 400V / 3 / 50 ~ 60Hz dwa przewody zasilające na 230 i 400V zabezpieczenie: 16 / 25A *Reduktor: maksymalny przepływ - Acetylen: 25 bar / 9m3/h maksymalny przepływ - Propan: 25 bar / 16m3/h maksymalny przepływ - Tlen: 230 bar / 40m3/h ciśnienie robocze - Acetylen: 1,5 bar ciśnienie robocze - Propan: 4 bar ciśnienie robocze - Tlen: 10 bar *Przyłbica: poziom zaciemnienia: 9 - 13 DIN. regulacja czułości: płynna regulacja kąta detekcji: TAK tryb szlifowania: TAK butla- pojemność 8kg. drut- 0,8mm; 15kg |  | 3 szt. |  |  |
| 61 | regał/półka magazynowa | wymiary: 180x160x50 nośność półki 200kg. |  | 3 szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | * |

....................................... dnia.........................2014r.

.........................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

* wartość przenieść do oferty