OPIS TECHNICZNY

OGRODZENIE DZIAŁKI SZPITAL W PUŁTUSKU

1.Ogrodzenie z przęseł stalowych montowane na cokole betonowym

- Rozstaw słupów co 3m .

- Cokół betonowy 20x30 cm

- Fundament betonowy 30x80cm

- Wykonanie cokołu – zatarcie świeżego betonu

2. Słupki ogrodzeniowe

- Z profilu stalowego zamkniętego 80x60 mm

3. Pręty pionowe

- ogrodzenie z kątownika zimno giętego 40x40 mm spawane do rygla o profilu zamkniętym  50x30 mm

4. Bramy przesuwne o wymiarze 600x 180 cm z napędem elektrycznym sztuk 2

5. Bramy przesuwne o wymiarze 400x 180 cm otwierane ręcznie sztuk 2

# Długość ogrodzenia 945 m