OR.272. 5 .2017

## ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Pułtuski

## ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

## tel. 23 692 12 66

## fax. 23 692 52 77

www.bip.powiatpultuski.pl

## e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 13037729

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## NA

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 i 39

## USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## (Dz. U z 2015r. poz. 2164, ze zm.)

# ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"

## Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

## w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

## Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

## Miejsce ogłoszenia o przetargu:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Zamawiającego – www.powiatpultuski.pl

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk.

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |  |  |  |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |  |  |  |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |  |  |  |
| § 5 | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP |  |  |  |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia |  |  |  |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |  |  |  |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |  |  |  |
| § 9 | Termin związania ofertą |  |  |  |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |  |  |  |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |  |  |  |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |  |  |  |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |  |  |  |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |  |  |  |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |  |  |  |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |  |  |  |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |  |  |  |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |  |  |  |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |  |  |  |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie |  |  |  |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego |  |  |  |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |  |  |  |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |  |  |  |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |  |  |  |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |  |  |  |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |  |  |  |
| § 27 | Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej |  |  |  |
| § 28 | Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy |  |  |  |
| §29 | Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia |  |  |  |
| § 30 | Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo |  |  |  |
| § 31 | Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy |  |  |  |
| § 32 | Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy |  |  |  |
| § 33 | Załączniki |  |  |  |
|  | Oferta wraz z formularzem cenowym |  |  |  |
| 1 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i 1b p.z.p. |  |  |  |
| 2 | Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. |  |  |  |
| 3 | Wykaz usług |  |  |  |
| 4 | Wykaz osób |  |  |  |
|  | Wzór umowy – część II SIWZ |  |  |  |
|  | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - część III SIWZ |  |  |  |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Pułtuski

## ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk

## tel. 23 692 12 66

## fax. 23 692 52 77

www.bip.powiatpultuski.pl

## e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 13037729

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu składającego się z 21 punktów alarmowych zamontowanych na wyznaczonych budynkach. Punkty alarmowe będą  wyposażone w syreny szczelinowe (generujące dźwięk syreny oraz komunikaty głosowe)  o mocy 900W wraz z urządzeniami sterowania i kontroli. Każda gmina: Pułtusk, Pokrzywnica, Obryte ma mieć możliwość sterowania i kontroli punktów alarmowych na terenie swojej gminy. Powiat Pułtuski  ( Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ) ma mieć możliwość sterowania i kontroli punktów alarmowych na terenie powiatu. Z poziomu województwa ma być możliwe sterowanie punktami alarmowymi na terenie powiatu pułtuskiego.

2. System ma na celu zapewnienie alarmowania czyli natychmiastowego przekazania sygnału informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej (np. powodzi), które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań antyterrorystycznych, zagrożenia wojennego lub wojny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w część III SIWZ.

3. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane szczegółowo w części III SIWZ.

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PPZ wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 50% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, ze zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie instalacji elektrycznych. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa wyżej. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy

5. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z §13 ust. 5 SIWZ, jednak nie dłuższy niż 96 miesięcy.

6. Warunki gwarancji określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia – część III SIWZ.

7. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.

8. KOD CPV – 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa, 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania, 35240000-8 Syreny, 51215000-2 Usługi instalowania urządzeń meteorologicznych

§ 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 60 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania, co zostanie ocenione zgodnie z §13 ust. 5 SIWZ

## § 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy wykaże, że wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe – wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykonał co najmniej 2 usługi spełniające wymogi Zamawiającego  - wykaz usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

5. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w §6 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia Wykonawcy wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego: - „Oferty wraz z formularzem cenowym”.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia: - oświadczenia– załącznik nr 1 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 3 dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) wykazu min. 2 usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Przez usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć usługę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemu dźwiękowego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda.

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 3 lata doświadczenia zawodowego,

3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej  300.000,00 zł.

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 9 polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

11. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

## § 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Marcin Siatkowski – m.siatkowski@powiatpultuski.pl

sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

Marianna Permanicka – m.permanicka@powiatpultuski.pl

Agnieszka Wądolna – a.wadolna@powiatpultuski.pl

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12.000,00 PLN.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu).

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359)

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

71 1020 1592 0000 2102 0263 7148

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 9. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 10.04.2017 roku, godz. 10:15.

20. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, kancelaria.

- Terminem składania ofert jest dzień 10.04.2017r. godzina 10:00.

- Miejscem otwarcia ofert jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, sala narad.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 10.04.2017r. godzina 10:15.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy.

## 2. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). Wykonawcy zobowiązany jest do załączenia do oferty formularza cenowego. Ustaloną cenę ogółem brutto w formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest przenieść do oferty.

## 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie uznany, że oferta  złożona przez Wykonawcę nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

§ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium cena - waga 60 %, okres gwarancji – 30%, termin wykonania – 10%.

5. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Kryterium – okres gwarancji podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Wk - waga kryterium

Kryterium –termin wykonania, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

zaproponowany minimalny termin wykonania

Z =			              x 100 pkt x Wk

termin wykonania zaproponowany w ofercie badanej

Wk    - waga  kryterium

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym kryterium (X+Y+Z).

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w  przypadku:

1) gdy zmiana ma na celu usprawnienie realizacji umowy lub jest następstwem zmiany warunków organizacyjnych po stronie Zamawiającego,

2) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w celu jej prawidłowego wykonania i osiągnięcia realizacji Systemu;

3) konieczności wynikającej ze zmian wniosku o dofinansowanie ze środków UE, na podstawie którego Projekt jest realizowany;

4) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

5) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem Umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz pozostałych uczestników Projektu;

6) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy w związku z postępem technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm - przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych określonych w SIWZ,

7) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

8) działania siły wyższej, zaistnienia klęski żywiołowej, działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę

9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,

10) zmiany terminu i sposobu wykonania umowy, w tym zmniejszenia zakresu umowy w przypadku:

a) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania finansowania projektu,

b) braku możliwości prowadzenia prac w danej lokalizacji,

c) zmiany wniosku, na podstawie którego projekt jest realizowany,

d) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

6. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto w następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

71 1020 1592 0000 2102 0263 7148

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359),

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi część II SIWZ.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

## § 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

## jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## § 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

## www.powiatpultuski.pl      sekretariat@powiatpultuski.pl

## § 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

## § 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## § 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

## jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

## § 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

## Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

## § 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

## Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm.

## § 27.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## § 28.  Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 3 a i ust. 4 ustawy

Wymagania dot. art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały określone w §3 ust. 11 SIWZ.

## Wymagania w zakresie art. 29 ust. 4 - nie dotyczy.

## § 29.  Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

## Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## § 30.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy - część II SIWZ.

## § 31.  Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy

## Nie dotyczy.

## § 32.  Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy

## Nie dotyczy.

## § 33.  Załączniki

Oferta wraz z formularzem cenowym

1. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 1

2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 24 ust. 1 p.z.p. - załącznik nr 2

3 Wykaz usług – załącznik nr 3

4. Wykaz osób – załącznik nr 4

Wzór umowy – część II

Opis przedmiotu zamówienia – część III

OR.272. 5 .2017

Wykonawca:

nazwa   ..............................................................................................

adres    ul. .................................................... 	miejscowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... 	województwo ......................................

REGON ............................................................... 	NIP .......................................................

tel. ......................................................................	fax. .......................................................

Internet: http:// ...................................................	e-mail ......................................

O  F  E  R  T  A

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na :

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową

…………………………………… zł netto

VAT……% w kwocie ................... zł

……………………………………zł brutto

Słownie …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... .zł brutto, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia,

- Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,

- Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ww. ustawy.

- Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie …… dni od daty podpisania umowy (max. 60 dni).

- Udzielimy gwarancji na okres  ….. miesięcy (min. 60 miesięcy, max. 96 miesięcy).

- Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelką dokumentację i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Akceptujemy termin związania ofertą.

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców w zakresie ............../*.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

- Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

Integralną częścią oferty są załączniki:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Na ..........  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia............2017r.                              .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

OR.272.5 .2017

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

oświadczamy, że spełniamy warunek dotyczący:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………..........………………………………….......

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 2

OR. 272. 5 . 2017

................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy p.z.p.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu (brak podstaw) z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.).

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., na którego/uch zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Oświadczenie dot. podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y ……………………………..........………..…………………......., będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 3

OR.272. 5. 2017

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

oświadczam, że wykonaliśmy niżej wymienione (co najmniej 2) usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Przez usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć usługę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemu dźwiękowego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda.

| Lp. | Nazwa/przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |  |

........................... dnia............2017r.                                    .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Załącznik nr 4

OR.272. 5 .2017

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

## „BUDOWĘ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO”

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie; nazwa, numer i data wydania uprawnień) | Doświadczenie w pracy zawodowej | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

........................... dnia............2017r.                                             .....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

OR.272. 5. .2017

CZĘŚĆ II SIWZ

UMOWA Nr .../2017 - wzór

zawarta w dniu  ........2017r. pomiędzy:

Powiatem Pułtuski reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

z siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06-100  Pułtusk

## NIP 568-16-18-062

## REGON: 130377729

reprezentowanym przez:

1) …................

2) …..................

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Firmą: .........

z siedzibą: ............

wpisaną do.......................................

NIP .........

REGON ..........

reprezentowaną przez:

..................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot na podstawie art. 11 ust. 8 i przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.).

§ 1

## 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” w ramach projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” jest realizowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Oś. Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działania 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze swoją ofertą z dnia ...........  . W szczególności przedmiot umowy obejmuje dostarczenie, wdrożenie, konfigurację oprogramowania, dostawę, instalację, uruchomienie i konfiguracji sprzętu, infrastruktury technicznej w zakresie i jakości niezbędnej do wykonania Systemu, integrację budowanego Systemu z Systemem Województwa Mazowieckiego zgodnie z uznanymi standardami i normami w dziedzinie energetyki, informatyki i telekomunikacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości: …………………...zł brutto (słownie: …………………………………………………….……).

3. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. W przypadku braku przekazania środków na konto Zamawiającego przez Instytucję Współfinansującą zrealizowanie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto Zamawiającego, bez odsetek.

4. Prace wykonane przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego nie będą przez niego zapłacone.

5. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców w zakresie ….

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości prac będących przedmiotem Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

7. W przypadku wyrażenia takiej zgody Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za działania własne Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą Umowę wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Umowy powierza (w tym w szczególności za działania i zaniechania podwykonawców).

8. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w czasie od daty podpisania umowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci poprzedni stan na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

10. W terminie 5 dni Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

12. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 5 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

13. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych faktur:

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionymi przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2) dowody realizacji zobowiązań wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 1,

3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, wynikającymi z zawartej z nimi umowy.

14. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 13 pkt 2 Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawców jego należności w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców wynikającego z faktur, o których mowa w ust. 13 pkt 1.

15. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,

2) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów dopuszczonych do obrotu oraz posiadających wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,

3) wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę  Zamawiającemu, obejmującej dany zakres prac,

4) zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru prac  i wystawieniu na jego podstawie faktury.

16. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 2

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w ciągu ………. dni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie działania wynikające z umowy, SIWZ z najwyższą starannością zgodnie z zasadami i przepisami prawa m. in. BHP i p.poż oraz odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Systemu zgodnie z warunkami umowy, SIWZ z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnień, a także wskazówkami udzielonymi w ramach wymaganego współdziałania z Zamawiającym.

3. W ramach Umowy Wykonawca na własny koszt i ryzyko zrealizuje wszelkie czynności niezbędne do uzyskania w pełni funkcjonalnego Systemu oraz jego integracji z Systemem Województwa Mazowieckiego.

4. Jeżeli podczas realizacji umowy wymagane jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień z Zamawiającym, za uzgodnienie przyjmuje się bezwarunkowe akceptację przez Zamawiającego dokonanych ustaleń po przeprowadzonych konsultacjach.

5. Prace instalacyjne zostaną wykonane z materiałów instalacyjnych i budowlanych Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko:

1) dostarczyć, zainstalować, wdrożyć, uruchomić, skonfigurować, przetestować elementy wchodzące w skład Systemu

2) zintegrować System Powiatowy z Systemem Województwa Mazowieckiego.

7. Prace wymienione w ust. 6 zostaną wykonane zgodnie z uznanymi standardami i normami w dziedzinie energetyki, informatyki i telekomunikacji.

8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone urządzenia i środki materiałowe będą fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, które przekaże Zamawiającemu razem z projektem powykonawczym oraz będą pochodzić z bieżącej produkcji i oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski

10. Wykonawca oznaczy opracowaną w ramach zamówienia dokumentację poprzez nadruk elementów graficznych zawierających:

1) znak Funduszy Europejskich,

2) znak Unii Europejskiej,

3) znak marki Mazowsze(logo promocyjne województwa mazowieckiego) zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji", kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Logotypy do pobrania na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/promocja.

11. Prowadzone prace na obiektach będą się odbywać w godzinach ich funkcjonowania, dlatego wszystkie prace należy wykonywać w sposób nie zakłócający ich działania przy zachowaniu szczególnej ostrożności na uprzednio oznakowanym terenie w miejscu prowadzonych prac.

12. W przypadku konieczności korzystania w trakcie prowadzonych prac z mediów (np. woda, elektryczność) lub wc, w które wyposażony jest budynek, fakt ten należy uzgodnić z właścicielem/zarządcą obiektu. Ewentualne koszty zużycia mediów ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, zawierającą listę wszystkich dostarczonych elementów pozwalającą na ich identyfikację (takie jak: producent, model, identyfikator produktu PN, numer seryjny SN), schemat obejmujący wszystkie elementy Systemu wraz z topologią połączeń, ostateczną konfiguracji Systemu, protokół interfejsu wymiany danych (API) systemu, wszystkie dokonane uzgodnienia, protokoły odbiorów lub potwierdzenia należytego wykonania prac wydane przez właścicieli (zarządców) obiektów wykorzystanych do instalacji punktów alarmowych, wykonanych pomiarów elektrycznych oraz toru antenowego (WFS) oraz oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczona przez producenta.

15. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy posiadają uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.

§ 4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie usługi zgodnie z SIWZ, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-techniczne.

2. Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania prac i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu objętego umową do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu niezbędnych przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń.

4. Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu (zakresu) objętego umową w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio części prac jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4, 5 i 9.

8. Nie później niż w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu: niezbędną dokumentację wynikającą z przedmiotu umowy.

9. Zamawiający wyznaczy datę odbioru usługi przed upływem terminu gwarancji oraz powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

10. Z czynności odbioru przedmiotu umowy i odbioru, o którym mowa w ust. 9 będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, § 9 ust. 3 stosuje nieodpowiednio.

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze przedmiotu umowy oraz upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 5 umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru zainstalowanych urządzeń:

1) karty gwarancyjne producenta;

2) dokumentacje i instrukcje obsługi, w tym deklaracje zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa CE

3) dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia posiadają homologację.

13. Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i przeprowadzenia testów zainstalowanego oprogramowania w środowisku testowym systemu.

14. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu scenariusze akceptacyjnych testów systemu. W każdym momencie, w czasie przeprowadzania testów Zamawiający ma prawo do wykonania dodatkowych testów sporządzonych w oparciu o własne scenariusze i dane testowe.

15. Zakres przeprowadzonych testów musi obejmować całą funkcjonalność systemu, czyli wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

16. Testy kończą się podpisaniem protokołu zawierającego zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o błędach.

17. Odbiory odbywać się będą po zakończeniu testów działania Systemu

18. Protokoły testów Systemu i odbiorów przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym

19. Warunkami do odbioru są:

1) zakończenie prac związanych z dostawą, montażem, instalacją, integracją, konfiguracji i uruchomieniem całości Systemu;

2) zakończenie z wynikiem pozytywnym procedury testowej Systemu;

3) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej opisanej w OPZ.

§ 5

1. Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres rękojmi, który wynosi 60 miesięcy. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W celu zapewnienia właściwej jakości usługi, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej tj. …………….…. słownie: …….

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego.

4. Zabezpieczenie wniesiono w formie:

1)  pieniądza, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

71 1020 1592 0000 2102 0263 7148

2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie pozostawiona kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

10. Warunki gwarancji:

1) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty i godziny powiadomienia (telefonicznie, faxem, e-mailem) i  dokona bezpłatnej naprawy wszelkich usterek dostarczonego sprzętu w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu zainstalowania, Wykonawca w tym czasie zobowiązany jest zdemontować i odebrać sprzęt w celu naprawy oraz dostarczyć i zamontować sprzęt po naprawie na własny koszt i ryzyko w ramach przedmiotu zamówienia;

2) w sytuacji, w której Wykonawca stwierdzi niemożność naprawy sprzętu, zobowiązany jest on do bezpłatnej wymiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych od wymienionego – na własny koszt i ryzyko;

3) Wykonawca musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego, faksowego, e-mailowego, w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi  gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji jakości. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z Wykonawcą.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w pracach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji prac oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji prac objętych umową.

§ 7

1. Wykonawca, z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §4 ust. 3, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Systemu, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich.

2. Wykonany System oraz wszystkie jego elementy, za wyjątkiem oprogramowania, dla którego przewidziano w umowie dostawę licencji, staje się własnością Zamawiającego, który będzie mógł dowolnie nimi dysponować, a w szczególności dokonywać ich modyfikacji

3. W przypadku stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem, iż korzystanie przez Zamawiającego z Systemu zgodnie z umową narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy.

4. Oprogramowanie, którego producentami są firmy trzecie, objęte będzie gwarancjami tych producentów w maksymalnym zakresie, tj. bez wprowadzania ograniczeń innych niż stosowane przez tych producentów w standardowej ofercie rynkowej.

5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Oprogramowania, do którego Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

§ 8

1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie …....................

2. Wykonawca wyznacza . ................................................... do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, dotyczących Zamawiającego.

2. Przez obowiązek o jakim mowa w ust. l rozumie się w szczególności zakaz:

1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji - nie związanych ze zleconym zakresem prac;

2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie obiektów na których będą prowadzone prace związane z budową Systemu bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy - a także osoby trzecie, przy udziale których wykonuje prace dla Zamawiającego - przestrzegali tych samych reguł poufności, określonych w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego, o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać w miejsce prowadzonych prac w obiektach, osób nieskierowanych do realizacji zamówienia publicznego.

7. Postanowienia ust. 1 – 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;

2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej mniejszą umową,

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądu lub decyzji administracyjnej.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących stronie Wykonawcy, Wykonawca, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10% ceny umownej.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną w wysokości:

1) 0,2% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu oraz oddaniu przedmiotu umowy,

2) 0,2 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji – za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad,

3) 5% ceny umownej za niezachowanie terminu wskazanego przez Zamawiającego (nie krótszego niż 5 dni roboczych) na udokumentowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kar umownych.

§ 11

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy

w przypadku:

1) gdy zmiana ma na celu usprawnienie realizacji umowy lub jest następstwem zmiany warunków organizacyjnych po stronie Zamawiającego,

2) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w celu jej prawidłowego wykonania i osiągnięcia realizacji Systemu;

3) konieczności wynikającej ze zmian wniosku o dofinansowanie ze środków UE, na podstawie którego Projekt jest realizowany;

4) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu;

5) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem Umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz pozostałych uczestników Projektu;

6) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy w związku z postępem technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm - przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych określonych w SIWZ,

7) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

8) działania siły wyższej, zaistnienia klęski żywiołowej, działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę

9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,

10) zmiany terminu i sposobu wykonania umowy, w tym zmniejszenia zakresu umowy w przypadku:

a) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania finansowania projektu,

b) braku możliwości prowadzenia prac w danej lokalizacji,

c) zmiany wniosku, na podstawie którego projekt jest realizowany,

d) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy PZP.

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie.

§ 14

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 15

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

..............................                                                                           .............................

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA

# Text boxes

## STAROSTA

## /-/ Jan Zalewski

Zatwierdził

data, 31.03.2017r.

cena oferowana minimalna brutto

X =				x 100 pkt x Wk

cena badanej oferty brutto

okres gwarancji oferty badanej

Y =				x 100 pkt x Wk

maksymalny zaproponowany okres gwarancji