WYTYCZNE TECHNICZNE

w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej  klasyfikacji gruntów zmeliorowanych części obrębu Lipniki Stare, gminy Pułtusk oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.

I. Cel i  zakres prac

1. Celem opracowania jest wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz aktualizacja części opisowej i kartograficznej istniejących baz ewidencji gruntów i budynków .

2. Zakres prac związanych  z wykonaniem ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych :

a)  prace polowe związane z aktualizacją użytków i klas gruntów zmeliorowanych,

b)  sporządzenie zaktualizowanej mapy klasyfikacyjnej w celu zapoznania się uczestników z wynikami klasyfikacji oraz ustosunkowanie się wykonawcy prac do uwag i zastrzeżeń,

c)  sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w celu aktualizacji danych ewidencji gruntów,

d) aktualizacja istniejących baz części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków . Po zakończeniu postępowania decyzją administracyjną wykonawca prac dokona aktualizacji wsadowej numerycznej mapy ewidencyjnej (prowadzonej w systemie EWMAPA) oraz aktualizacji wsadowej (w trybie „edycja w zmianie”) bazy części opisowej ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej w systemie EWOPIS).

II. Charakterystyka obiektu

1.Lokalizacja : Powiat Pułtuski, gmina Pułtusk, obręb ewidencyjny – Lipniki Stare

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Powierzchnia obrębu : 591,27 ha

b) Liczba działek w obrębie : 322

c) Powierzchnia opracowania: 195 ha

d) Liczba działek stanowiących przedmiot zamówienia : 81

3. Ogólna informacja na temat aktualnego stanu zasobu geodezyjno-kartograficznego:

a) Osnowa geodezyjna

Obiekt znajduje się na jednej sekcji mapy 1:10 000 w układzie „1965” – 253.324. Na terenie objętym opracowaniem istnieje osnowa szczegółowa i pomiarowa, założona metodą poligonizacji oraz fotogrametryczną w latach 1980-1982 do prac związanych z odnowieniem ewidencji gruntów i założeniem mapy zasadniczej w skali 1:2000 gminy Pułtusk.

b) Operat ewidencyjny nr 128/11/392/68

Pomiary do celów ewidencji gruntów zostały wykonane metodą fotogrametryczną z uczytelnieniem zdjęć lotniczych w postaci pomiaru czołówek działek. Z uczytelnienia powstały zarysy pomiarowe. Powierzchnie działek obliczono metoda kombinowaną.

c) Operat z odnowienia ewidencji gruntów i założenia mapy zasadniczej obrębu Lipniki Stare 128/11/663/89 .

Pomiary zostały wykonane metodą fotogrametryczną z częściowym pomiarem na gruncie bez uprzedniego „protokólarnego” ustalenia granic. Powierzchnie działek zostały obliczone ze współrzędnych. Powierzchnie użytków i konturów klasyfikacyjnych zostały obliczone ze współrzędnych pozyskanych z digitalizacji mapy klasyfikacyjnej 1:5000. Wyniki pomiaru stanu władania i klasyfikacji gruntów zostały ogłoszone na podstawie rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych.

d) Operat klasyfikacyjny

Pomiary do celów klasyfikacji gruntów zostały wykonane przy założeniu ewidencji gruntów w latach 1964-1967. Obliczenia powierzchni użytków i klas zostały wykonane metoda graficzną z wyrównaniem do powierzchni działek. Klasyfikacja została zatwierdzona orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pułtusku z dnia 17 stycznia 1967 r.

Aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dokonano w roku 1987 przy pracach dotyczących odnowienia ewidencji gruntów i założenia mapy zasadniczej 1:2000. Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów została zatwierdzona decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Pułtusk z dnia 20.06.1987 r Nr G.8414-15/87.

e) Operat techniczny z opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na podstawie istniejących dokumentów.

Opracowanie zostało wykonane w systemie EWMAPA w układzie państwowym ”1965”. Dokonano porównania powierzchni działek  oraz porównania powierzchni użytków i konturów klasyfikacyjnych (pomiędzy częścią kartograficzną  a opisową ).

Obecnie mapa ewidencyjna prowadzona jest w formie numerycznej w programie EWMAPA i wszelkie jej zmiany należy przeprowadzać sposobem cyfrowym.

III.   Obowiązujące przepisy prawne i standardy techniczne dotyczące
sposobu opracowania dokumentacji, stanowiącej operat klasyfikacji gruntów.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.06.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. nr 19, poz. 97 z późn. zm.),

2. Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14.06.1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację łącznie z instrukcją w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów i aneksem do tej instrukcji (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa nr 11/56, póz. 62),

3. Zarządzenie nr 47 Ministra Rolnictwa z dnia 10.03.1962 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji technicznej o wykonywaniu robót geodezyjnych w resorcie rolnictwa - wydane drukiem przez Ministerstwo Rolnictwa,

4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. nr 240 poz. 2027),

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. nr 49, poz. 493),

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2002 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78, poz. 837),

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 279):

a) instrukcja techniczna 0-1 - ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, wydanie 1988 r.,

b) instrukcja techniczna 0-3 - zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wydanie 1992 r.,

c) instrukcja techniczna 0-4 - zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie 1987 r.,

d) instrukcja techniczna G-4 - pomiary sytuacyjne i wysokościowe, wydanie 1988 r.
•   wytyczne techniczne - instrukcja techniczna G-5 - ewidencja gruntów i budynków.

IV.  Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna składająca się na operat

klasyfikacyjny.

Materiały powstałe w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmują:

1. Protokół klasyfikacyjny wraz z załącznikami,

2. Polowy szkic klasyfikacyjny,

3. Mapę klasyfikacyjną
   4. Obliczenia powierzchni konturów klasyfikacyjnych oraz rozliczenie klas i użytków

w działkach ewidencyjnych,
5. Dzienniki pomiaru konturów klasyfikacyjnych łącznie ze szkicami polowymi,

6. Wykazy zmian gruntowych

7. Inne dokumenty formalne potwierdzające wykonanie prac klasyfikacyjnych i pomiarowych zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi (w tym protokół sprawdzenia klasyfikacji gruntów).

Ad. l Protokół klasyfikacyjny wraz z załącznikami.

Wyniki badań polowych wykazywane są w protokóle klasyfikacyjnym sporządzonym według
jednolitego wzoru, zawierającym zbiorcze zestawienie opisów podstawowych odkrywek.

Treścią protokołu są następujące informacje:

•  Data przeprowadzonych badań polowych oraz dane personalne klasyfikatora a także osób będących członkami komisji klasyfikacyjnej, uczestniczących w pracach polowych.

•  Ogólna charakterystyka terenu objętego klasyfikacją oraz stan gruntów.
Po przeprowadzonym rozpoznaniu terenu i stanu gruntów należy opisać warunki fizjograficzne klasyfikowanego terenu mające znaczenie dla prawidłowego wykonania czynności klasyfikacyjnych.

• Zestawienie opisów podstawowych odkrywek według użytków, z wyszczególnieniem
kolejnych numerów konturów klasyfikacyjnych, klas gruntów, typów, rodzajów i gatunków gleb.

Szczegółowy opis profilów glebowych w postaci pojedynczych arkuszy wykonany dla każdej odkrywki, powinien być skompletowany w formie zszytych arkuszy ułożonych wg numeracji odkrywek, łącznie z protokółem klasyfikacyjnym.

Dla każdej podstawowej odkrywki powinien zostać sporządzony rysunek profilu glebowego, na którym będą oznaczone poziomy zróżnicowania gleby oraz miąższość każdego poziomu lub warstwy, z zaznaczeniem charakterystycznego przejścia do poziomu następnego. W środku poziomu powinien zostać wpisany symbol utworu macierzystego i skład mechaniczny gleby. W przypadku wystąpienia oglejenia lub części szkieletowych należy fakt ten oznaczyć literą „q" lub „k". W obszarze każdego poziomu należy również zaznaczyć pH oraz występowanie węglanu wapnia.

•  Informacje końcowe dotyczące sposobu opracowania klasyfikacji gruntów, daty sporządzenia protokółu oraz poświadczenia wykonanych prac przez klasyfikatora i osoby uczestniczące przy klasyfikacji, a także poświadczenie przeprowadzonego sprawdzenia klasyfikacji gruntów przez Inspektora do spraw klasyfikacji.

Ad. 2 Polowy szkic klasyfikacyjny.

Podkładem sytuacyjnym do opracowania polowego szkicu klasyfikacyjnego powinna być kopia mapy ewidencyjnej, na której wykazany jest aktualny stan władania (zreambulowany podkład geodezyjny).

Treścią polowego szkicu klasyfikacyjnego są elementy wyznaczone na gruncie przez
klasyfikatora i pomierzone przez geodetę uprawnionego.

Do elementów tych należą:

- granice zasięgu klas gruntów,

- granice zasięgu typów gleb,

- granice zasięgu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej i nadające się do zalesienia,

- miejsca dokonanych odkrywek.

- lokalizacja ciągu rewizyjnego.

Jeżeli w/w granice zasięgu przebiegają wg linii uwidocznionych na kopii mapy ewidencyjnej wówczas nie podlegają one powtórnemu pomiarowi.

Wszystkie miary oraz nowe elementy na polowym szkicu klasyfikacyjnym nanoszone są miękkim ołówkiem.

W przypadku dużego zagęszczenia linii pomiarowych, elementów podlegających pomiarowi i miar, można prowadzić odrębne szkice polowe, zachowując obowiązek ich numeracji i jednolitego opisu. W takim przypadku na kopię mapy ewidencyjnej stanowiącą szkic klasyfikacyjny, należy wkreślić tylko elementy zamierzone w terenie oraz stosowne ich oznaczenia.

Na szkicu klasyfikacyjnym należy poza w/w elementami opisywać również nazwy niw lub uroczysk według informacji uzyskanych od osób uczestniczących w czynnościach klasyfikacyjnych.

Wykreślone na szkicu klasyfikacyjnym granice obszarów o tej samej klasie gruntu oraz o tym samym typie gleby muszą stanowić kontur zamknięty w ramach granicy wsi (obrębu). 
Granice klasy i typów gleby na styku granicy wsi należy przedłużyć poza tę granicę kreską o długości  l  cm,  i wnieść ołówkiem na sąsiednią mapę (sąsiedni obręb) w celu wykorzystania tej informacji przy ustalaniu klas i typów gleb na obszarze sąsiedniej wsi. W przypadku gdy granica wsi jest jednocześnie granicą gminy i granicą powiatu należy wykonać na kalce lub innym materiale przeźroczystym wyrys tej granicy z mapy klasyfikacyjnej, z oznaczeniem przebiegu klas i typów gleb. Wyrys ten powinien być włączony do operatu klasyfikacyjnego, z przeznaczeniem dla powiatu sąsiedniego, do wykorzystania przy ustalaniu klas i typów gleb na przygranicznym obszarze wsi powiatu sąsiedniego. Oznaczenie klasy gruntu powinno zostać wpisane w środku konturu danej klasy, odrębnie dla każdego użytku. Zasada ta dotyczy również oznaczenia typu gleb.

Na szkicu klasyfikacyjnym należy stosować następujące oznaczenia:

a) granice zasięgu klas gruntów - linia ciągła,

b) granice zasięgu typów gleb - gruba linia przerywana (0,5 mm),

c) oznaczenia klas gruntów - liczby rzymskie,

d) miejsca odkrywek podstawowych - kółko o średnicy 2 mm, a obok (wewnątrz
odpowiednio dużego kółka) numer kolejny odkrywki glebowej - liczbą arabską
w porządku arytmetycznym,

e) miejsca odkrywek pomocniczych - małym kółkiem o średnicy 2 mm, a obok numer
bez kółka,

f) rodzaje użytków oznacza się zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454),

g) typy gleb oznacza się dużymi literami alfabetu:

•   w grupie gleb terenów nizinnych i wyżynnych: A - gleby bielicowe, B - gleby brunatne, C - czarnoziemy, D - czarne ziemie, E - gleby bagienne, F - mady, G - rędziny,

•   w grupie gleb terenów górzystych: H - gleby pierwotnego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu, I - gleby brunatne i bielicowe, J - mady, K - rędziny,
h) wszystkie linie pomiarowe, w oparciu o które dokonano pomiaru granic konturów

klasyfikacyjnych - cienką linią przerywaną,

i) numery punktów osnowy szczegółowej lub pomiarowej - liczbami arabskimi

z podkreśleniem,

Ponadto na polowym szkicu klasyfikacyjnym powinny być umieszczone wszystkie
napisy i oznaczenia, zgodne z zasadami sporządzania szkiców polowych.

Ad. 3 Mapa klasyfikacyjna.

•   Mapę klasyfikacyjną należy wykonać na odbitce mapy ewidencyjnej wydanej
przez ośrodek dokumentacji do „zgłoszonej pracy geodezyjnej".

•   Wyniki klasyfikacji gruntów, wykazane na polowym szkicu klasyfikacyjnym są

podstawą wykonania mapy klasyfikacyjnej.
Przy opracowaniu mapy klasyfikacyjnej obowiązują następujące zasady:

a) numeracja konturów klasyfikacyjnych na mapie klasyfikacyjnej powinna być określona jednocześnie z numeracją konturów w protokóle klasyfikacyjnym wypełnianym przez klasyfikatora na etapie opracowania „zestawienia opisów podstawowych odkrywek glebowych". Ponadto nową numerację konturów klasyfikacyjnych należy uzgodnić z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

b) drogi i rowy publiczne dzielą te same klasy gruntów na nowe kontury klasyfikacyjne,

c) drogi i rowy publiczne nie dzielą konturów typów gleb; kontury te pozostają otwarte na granicy obiektu,

d) granice zasięgów typów gleb nie dzielą tych samych klas gruntów na nowe kontury klasyfikacyjne,

e) granice klas gruntów i zasięgi typów gleb dochodzące do granicy sąsiedniego obrębu, w którym będzie przeprowadzana klasyfikacja gruntów, należy przedłużyć poza granicę obrębu na długość ok. l cm,

f) dróg i rowów publicznych nie oznacza się numerami konturów klasyfikacyjnych,

g) wyodrębnione kontury zasięgów klas gruntów lub typów gleb powinny być oznaczone
w sposób następujący:

•   symbol konturu klasyfikacyjnego - w poziomym wierszu (wysokość ok. 3 mm) w środku konturu,

•   symbole typów gleb - duże litery alfabetu o wysokości 8 mm w górnym lewym rogu konturu danego typu gleby,

•   symbol oznaczenia konturu klasyfikacyjnego w przypadku gruntu, który zgodnie z naturalnymi warunkami przyrodniczymi powinien być użytkowany jako grunt orny, a w momencie przeprowadzania klasyfikacji gruntów jest użytkowany jako użytek zielony; oznacza się: 20RIVa-5d(PsIV). Tę samą zasadę stosuje się gdy zachodzi sytuacja odwrotna.

h) odkrywki glebowe należy oznaczać na mapie klasyfikacyjnej cyframi arabskimi zaznaczając:

•   miejsca odkrywek podstawowych - małe kółko o średnicy ok. 2 mm, obok numer
o wielkości 3 mm wzięty w duże kółko o średnicy ok. 5 mm.

•   miejsca odkrywek podobnych i pomocniczo pogłębionych - małe kółko o średnicy

ok. 2 mm, obok numer o wielkości ok. 3 mm bez kółka.

i) tusz koloru zielonego stosuje się przy rysowaniu i opisach wyników klasyfikacji

a także oznaczeniach:

•   numeracji konturów klasyfikacyjnych,

•   granicy klas gruntów i zasięgów typów gleb,

•   pełnego opisu symbolu konturu klasyfikacyjnego i typu gleb,

•   odkrywek glebowych.
j) sposób kreślenia i oznaczania wyników klasyfikacji powinien być następujący:

•   zasięg klas gruntów - granica konturu klasyfikacyjnego, powinna zostać
wykreślona linią ciągłą o grubości ok. 0,2 mm. Jeżeli zasięg konturu
klasyfikacyjnego pokrywa się z granicą użytku gruntów, drogi, rowu itp. - należy
obok granicy tych użytków oraz dróg i rowów wykreślić równolegle linie zasięgu
klasy gruntów.

•   zasięg typów gleb - granica konturu typu gleb powinna zostać wykreślona grubą linią przerywaną (około 1,0 mm). Jeżeli zasięg typu gleby pokrywa się z zasięgiem klasy gruntów, to w miejscu styczności zasięgów należy obok ciągłej linii oznaczającej klasy gruntów wykreślić grubą linię przerywaną oznaczającą typ gleby.

•   różne użytki tego samego typu gleb należy obwieźć jednym konturem typu gleb,
bez rozdzielania grubą linią przerywaną wzdłuż granicy użytku gruntów. W tym
przypadku symbole typu gleb powinny być umieszczone na każdym z użytków
gruntów, objętym wspólnym konturem typu gleby.
k) dla zapewnienia lepszej przejrzystości mapy klasyfikacyjnej należy pokolorować drogi

publiczne kolorem - sepia, wody publiczne kolorem - błękit.

Opracowana mapa klasyfikacyjna przed sporządzeniem mapy glebowo-bonitacyjnej,
powinna zostać skontrolowana w zakresie:

a) prawidłowości odłożenia miar wykazanych na szkicu klasyfikacyjnym,

b) zgodność granic klas gruntów i zasięgów typów gleb na stykach granicy obrębów, w których została przeprowadzona klasyfikacja gruntów,

c) właściwego przebiegu granic klas gruntów i zasięgów typów gleb tworzących zamknięte kontury zaliczone do danej klasy gruntu lub typu gleb,

d) zgodności ze szkicem prowadzonym przez klasyfikatora (druga odbitka mapy ewidencyjnej), co do przebiegu granic konturów klasyfikacyjnych i numerów konturów oraz oznaczeń klas gruntów i typów gleb.

Treść mapy klasyfikacyjnej podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru (z listy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego, powołanego na koszt wykonawcy przedmiotu zamówienia) w czasie sprawdzania klasyfikacji lub w wyniku rozpatrywania skarg. Poprawki należy wprowadzić kolorem czerwonym. Błędnie wkreślone granice klas gruntów lub typów gleb należy skreślić dwiema równoległymi kreskami koloru czerwonego.

Na każdym arkuszu mapy klasyfikacyjnej należy umieścić adnotacje urzędowe o dokonaniu klasyfikacji i o pomiarze jej wyników z podpisami klasyfikatora, geodety uprawnionego, który wykonał pomiar klasyfikacyjny oraz członków komisji klasyfikacyjnej. W prawym dolnym rogu każdego arkusza mapy klasyfikacyjnej należy umieścić adnotację urzędową o wyłożeniu mapy klasyfikacyjnej do wglądu zainteresowanym stronom.

Adnotacje urzędowe o sprawdzaniu i zatwierdzeniu wyników klasyfikacji należy umieścić
tylko na pierwszym arkuszu mapy klasyfikacyjnej.

Ad. 4 Dzienniki pomiaru konturów klasyfikacyjnych łącznie ze szkicami polowymi.

Pomiar zmienionych zasięgów użytków i konturów klasyfikacyjnych przeprowadzić bezpośrednio w oparciu o osnowę geodezyjną spełniającą wymogi Instrukcji G-4, bądź w oparciu o jednoznacznie zidentyfikowane (posiadające określone współrzędne z pomiaru bezpośredniego) szczegóły I grupy dokładnościowej. W zależności od zastosowanej metody pomiaru konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych a także miejsca lokalizacji odkrywek glebowych i linii rozgraniczających typy gleb, wyniki tych pomiarów zapisywane są na polowym szkicu klasyfikacyjnym lub w dziennikach polowych prowadzonych łącznie ze szkicami polowymi.

W przypadku rejestracji danych pomiarowych w dziennikach polowych dzienniki te powinny być prowadzone dla każdego obrębu oddzielnie.

Ad. 5 Obliczenia powierzchni konturów klasyfikacyjnych oraz rozliczenie klas i użytków
w działkach ewidencyjnych.

Obliczenia  powierzchni użytków i  konturów klasyfikacyjnych przeprowadzić metodą analityczną w programie EWMAPA. W przypadku zmiany przynajmniej jednego użytku lub konturu klasyfikacyjnego w działce należy dokonać rozliczenia wszystkich użytków i konturów znajdujących się na tej działce. Gdy zaistnieje rozbieżność w powierzchni działki między częścią opisową a kartograficzną należy, sposób jej wykazania w wykazie zmian gruntowych, każdorazowo uzgodnić z PODGiK w Pułtusku.

Ad. 6 Wykaz zmian gruntowych.

Wykaz zmian gruntowych powinien przedstawiać stan dotychczasowy według ewidencji gruntów oraz stan po wykonaniu projektu aktualizacji klasyfikacji gruntów.

Ad. 7. Inne dokumenty formalne potwierdzające wykonanie prac klasyfikacyjnych
i pomiarowych.

Materiałami uzupełniającymi operat klasyfikacyjny, dokumentującymi wykonanie prac klasyfikacyjnych i pomiarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami formalno-prawnymi, są następujące załączniki:

a) protokół ogólnego zebrania użytkowników gruntów w sprawie wyboru przedstawicieli
wsi do komisji klasyfikacyjnej,

b) zawiadomienie o terminie przystąpienia przez Komisję Klasyfikacyjną do wykonania na gruncie czynności związanych z klasyfikacją gruntów,

c) warunki techniczne wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) zawiadomienie o ogłoszeniu wyników przeprowadzonej klasyfikacji gruntów,

e) wykaz skarg i zażaleń zgłoszonych na dokonaną klasyfikację gruntów,

f) protokół zapoznania zainteresowanych stron z wynikami klasyfikacji gruntów,

g) protokół sprawdzenia klasyfikacji gruntów,
h) zgłoszenie pracy geodezyjnej łącznie ze szkicem lokalizacji obiektu objętego

klasyfikacją gruntów,
i) sprawozdanie techniczne,
j) protokół kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed jej przyjęciem do

państwowego zasobu.

V.   Zasady  kompletowania dokumentacji  powstałej  w wyniku
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Operat klasyfikacyjny powstały w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest częścią składową operatu ewidencji gruntów i budynków i podlega kompletowaniu zgodnie z przepisami określonymi w standardach technicznych, dotyczących zasad kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej państwowego zasobu.

Operat klasyfikacyjny należy skompletować w ramach jednostki ewidencyjnej z wyodrębnieniem zasobu bazowego, zasobu użytkowego i zasobu przejściowego.

Zasób bazowy (ZB) stanowią następujące dokumenty;

1. Szkice polowe pomiaru sytuacyjnego granic użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, w tym szkic klasyfikacyjny, zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej,

2. Dzienniki pomiaru konturów klasyfikacyjnych łącznie ze szkicami polowymi,

3. Operat klasyfikacyjny zawierający dane kompletowane łącznie z mapą klasyfikacyjną dla każdego obrębu lub jego części, wraz z prawomocną decyzją zatwierdzającą klasyfikację gruntów,

4. Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej (np. zaaktualizowane bazy ewidencji gruntów i budynków : części opisowej w programie Ewopis i części kartograficznej w programie EWMAPA , zapisane na nośniku CD).

Zasób użytkowy (ZU) stanowią następujące dokumenty:

1. Kopia mapy klasyfikacji gruntów.

2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne o wartości użytkowej.

Zasób przejściowy (OT) stanowią następujące dokumenty:

1. Obliczenia pól powierzchni konturów klasyfikacyjnych,

2. Inne dokumenty nie włączone do zasobu bazowego i użytkowego.

Do operatu klasyfikacyjnego, skompletowanego wg w/w zasad, przekazywanego do PODGiK wraz z wnioskiem o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dołączyć akta postępowania obejmujące:

1. zlecenie wykonania klasyfikacji gruntów, załączniki do zlecenia,

2. dokumentacja techniczna, w tym warunki techniczne uzgodnione z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

3. dzienniki prac geodezyjnych i kartograficznych,

4. protokół odbioru pracy,

5. korespondencja związana z wykonywaniem pracy,

6. wniosek (kopia) o przyjęcie operatu klasyfikacyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i klasyfikacyjnego.

Do dokumentów klasyfikacyjnych nie wprowadza się żadnych wpisów będących wynikiem późniejszych zmian. Zmiany wprowadza się poprzez sporządzenie nowych dokumentów, które należy dołączyć do operatu klasyfikacyjnego z odpowiednim ich opisem.

Natomiast poprawki wynikające z błędnych ustaleń klasyfikacyjnych powinny być wniesione kolorem czerwonym na mapy i do dokumentów stanowiących dowody klasyfikacyjne.