## WRP.042.9.6.2014

## Załącznik nr 2

## Zadanie 1

## FORMULARZ CENOWY – pracownia elektroniczna

| Lp. | Nazwa produktu (narzędzia, sprzęt do pracowni) | Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych | Nazwa produktu, nazwa producenta, model oferowanego produktu, opis parametrów technicznych ( uzupełnić zgodnie z § 3 ust.8 SIWZ) | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy | Stacja: Typ: komputer stacjonarny Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej Procesor: Szybkość zegara min. 3GHz BOX, procesor klasy x86 wspomagający technologię 64bit. Pamieć operacyjna: 4GB z możliwością rozbudowy do min. 8GB. Jeden bank pamięci wolny do dalszej rozbudowy. Dysk twardy: min. 500GB Płyta główna: obsługująca min. wymagania, złącza 4 x USB z tyłu, złącze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem, BIOS płyty głównej: możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, USB. Możliwość założenia hasła na ustawienia BIOS. Obudowa: stojąca, Na przednim panelu: min. 2 porty USB, Zasilacz o mocy min. 300W (zapewniający odpowiednie zasilanie zamontowanych urządzeń i możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia np. dysk twardy) Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana na płycie głównej (przydzielaną pamięcią do 1GB RAM) bądź jako karta rozszerzeń; karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń; karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ-45 zintegrowana z płytą główna bądź jako karta rozszerzeń; nagrywarka DVD +/- RW, wewnętrzny czytnik kart pamięci. porty słuchawkowe i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy; niezbędne okablowanie; sterowniki Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Monitor: Klasa produktu: monitor LED, Przekątna ekranu: 18”, Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa (matowa) Rozdzielczość: min. 1366x768 pixeli, Jasność: 200cd/m2, Kontrast: 1000:1 typowy, Kąt widzenia w poziomie i pionie: 160 stopni, Czas reakcji matrycy: max 5ms, Regulacja położenia: przechył do tyłu, regulacja wysokości, Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia monitora do komputera (w tym kabel sygnałowy, audio i zasilający) Klawiatura: w układzie polski programisty; USB, wydzielona klawiatura numeryczna i klawisze ze strzałkami Mysz: Optyczna USB z rolką (scroll) Monitor, stacja komputerowa, klawiatura i mysz mają być jednakowe pod względem kolorystycznym. |  | 6 szt. |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do zestawów komputerowych | Oprogramowanie systemowe: Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej, w pełni obsługujący pracę w domenie w sieci LAN, system zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny, system obsługujący całość pamięci RAM jednostki komputerowej (np. Microsoft Windows 8.1 Professional PL). Licencja na system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane na zestawach komputerowych i przypisane do danego zestawu. |  | 6 kpl. |  |  |
| 3 | Laptop | Typ: komputer przenośny typu notebook; Zastosowanie: aplikacje biurowe, aplikacje dziedzinowe, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej; Matryca: 15,6” w technologii LED Procesor: dwurdzeniowy min. 2x1,8GHz Pamięć operacyjna: min. 4GB Dysk twardy: min. 500GB Wyposażenie: karta graficzna zintegrowana z płytą główną bądź jak karta rozszerzeń, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń, karta sieciowa RJ45 oraz WiFi IEEE 802.11b/g/n zintegrowana z płytą główną bądź jako karta rozszerzeń, wbudowane głośniki stereo, Wymagania dodatkowe (porty i złącza): VGA, HDMI, min. 3xUSB, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedianych, wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera, klawiatura z układem polski programisty oraz wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad, napęd optyczny nagrywarka DVD, bluetooth; Bateria: min. 6-ogniowowa; Mysz: optyczna bezprzewodowa, Oprogramowanie systemowe: Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej, w pełni obsługujący pracę w domenie w sieci LAN, system zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny, system obsługujący całość pamięci RAM jednostki komputerowej (np. Microsoft Windows 8.1 Professional PL). Licencja na system operacyjny ma uwzględniać prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wymaganych kluczy i nośników instalacyjnych. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane na laptopie. |  | 1 szt. |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do laptopa | Oprogramowanie biurowe: Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro Plus 2013, licencja nieograniczona czasowo, zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) lub równoważne. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro Plus 2013 lub równoważne musi być zainstalowane na laptopie. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro Plus 2013 lub równoważne musi spełniać wymagania minimalne jak niżej: Składniki oprogramowania: Oprogramowanie biurowe zawierające edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Warunki licencji: Licencja ma być nieograniczona czasowo. Wymagany indywidualny certyfikat/klucz aktywacyjny na każdy komputer. Wersja instalacyjna oprogramowania ma być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona na płytach CD/DVD do Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności zakupionego oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych. Warunki aktualizacji: Prawo instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych w ramach zakupionej wersji Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy. Funkcjonalność (wymagania muszą być spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji): Oprogramowanie ma umożliwiać: - otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2, Lp.1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 526), - dodawanie do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, - automatyczne odzyskiwanie dokumentów w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, - prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). A. Edytor tekstu musi umożliwiać: a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b) Wstawianie oraz formatowanie tabel c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f) Automatyczne tworzenie spisów treści g) Formatowanie nagłówków i stopek stron h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) l) Wydruk dokumentów m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. B. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać a) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML) d) Tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych f) Wyszukiwanie i zmianę danych g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku l) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. C. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek c) Zapisanie, jako prezentacji tylko do odczytu d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. D. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy e) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia f) Zarządzanie kalendarzem g) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom h) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników i) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach j) Zarządzanie listą zadań k) Zlecanie zadań innym użytkownikom l) Zarządzanie listą kontaktów m) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom n) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników o) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. |  | 1kpl. |  |  |
| 5 | Drukarka sieciowa kolorowa | Typ: drukarka atramentowa kolorowa; Zastosowanie: Do użytku biurowego, standardowe pakiety biurowe, współużytkowanie drukarki przez wielu użytkowników; Jakość druku: min. 600x600 dpi; Szybkość druku: 20str/min; Obsługiwane nośniki: papier zwykły, gruby, koperty, etykiety, folia do przezroczy; Rozmiar nośników: A4, A5, A6; Interfejsy: USB, karta sieciowa Ethernet, Wi-Fi zgodne ze standardem IEEE 802.11; Podajnik papieru: pozwalający załadować min. 200 arkuszy; Druk dwustronny: ręczny; Obsługiwane systemy: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2012 (wszystkie wersje); Wyposażenie: komplet kabli potrzebnych do uruchomienia i podłączenia drukarki do komputera (w tym kabel sygnałowy i zasilający); |  | 1 szt. |  |  |
| 6 | Switch 24-portowy, zarządzalny | Zarządzany 24-portowy switch 10/100Mbps Ethernet do montażu w szafie rack 19". Udostępnianie funkcji m.in. IP forwarding, multicast, QoS, obsługa połączeń VLAN. Możliwość uaktualniania oprogramowania wbudowanego oraz backupu konfiguracji. Wyposażenie w niezbędne okablowanie zasilające oraz zestaw montażowy. |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Szafka rakowa 19" wisząca | Rodzaj: 19 cali, wisząca jednosekcyjna Typ: skręcana, do samodzielnego montażu Wysokość jednostkowa: 12U Wymiary (wys/szer/gł): 635X600x450xmm Drzwi przednie: szyba, zamek Drzwi tylne: stalowe Osłony boczne: stalowe, demontowane, zamykane na zatrzask, możliwość montażu zamka Przepusty kablowe: góra i dół Belki rackowe: regulowane, 2 szt. |  | 1 szt. |  |  |
| 8 | Tablica interaktywna | Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy 88" Przekątna powierzchni roboczej 79" Rodzaj powierzchni magnetyczna matowa suchościeralna uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 4:3 Rozdzielczość 4096 x 4096 Dokładność odczytu 1 mm Prędkość kursora 125 punktów/sekundę Czas reakcji Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms Komunikacja USB Paski skrótów po obu stronach tablicy Wymiary tablicy 1818 x 1325 mm Wymiary powierzchni roboczej 1649 x 1157 mm Wymiary opakowania 1990 x 1420 x 130 mm Zasilanie Port USB Akcesoria 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski) Instrukcja obsługi kabel USB okrągły wymazywacz oprogramowanie Flow!Works Uchwyty do montażu na ścianie wskaźnik teleskopowy zamykana inteligentna półka na pisaki Akcesoria opcjonalne mobilny stojak System operacyjny Linux** Mac OS** Windows 7 32/64 bit Windows 8 32/64 bit Windows Vista 32/64 bit Windows XP 32/64 bit |  | 1 szt. |  |  |
| 9 | Tuner TV / SAT (HD) | Tuner: wejście: RF x2 (IEC-TYPE, IEC169-2, żeńskie; F-TYPE, IEC169-24) wyjście RF x2 (IEC-TYPE, IEC169-2, FE MALE (przelotowe) F-TYPE, IEC169-24) Zakres częstotliwości: DVB-T: 174MHz ~ 230MHz (VHF), 470MHz ~ 862MHz (UHF) DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz Poziom sygnału: DVB-T: -15 ~ -75 dBm DVB-S/S2: -25 ~ -65 dBm Dekoder: dekoder video: MPEG-2MP @ ML/MPEG-4AVC/H.264HP @ L4.1 i MP @ L4.1 dekoder audio: MPEG-1 Layer1, 2, PCM/HE-AACV1.0 obsługiwane formaty video: 4:3 LB/16: 9WS/Auto/4: 3Full / 4:3 PS wyjścia video: CVBS / RGB / HDMI modulacja: DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-S/S2: QPSK, 8PSK DiSEqC: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 CAS: Conax CAS 7.0 Dolby digital + (E-AC3) procesor Mstar 7819 Połączenia: SPDIF: COAXIAL x 1 Port danych: USB HDMI: x1 SCART: x1 analogowe wyjście audio: Stereo (lewo i prawo) x1 kompozytowe wyjście video: x1 |  | 2 szt. |  |  |
| 10 | Osprzęt antenowy do TV i SAT | zwrotnica antenowa: wyposażona w wejścia VHF i UHF oraz jedno wyjście, umożliwiająca zasilanie wzmacniacza antenowego umieszczonego w antenie na pasmo UHF poprzez kabel antenowy rozgałęźniki antenowe różne: 2 wyjściowy – 1 szt. 3 wyjściowy – 1 szt. 4 wyjściowy; pasmo 5-1000 MHz – 1 szt. odgałęźnik antenowy: jedno odgałęzienie wzmacniacz antenowy wewnętrzny: 2 wyjścia własne zasilanie zwrotnica TV i SAT zasilacz antenowy do wzmacniacza 2 szt. umieszczonego w antenie na pasmo UHF: wartość napięcia zasilającego 12 V gniazda końcowe abonenckie RTV-Sat. nieprzelotowe - 4 szt. |  | 1 szt. |  |  |
| 11 | Konwertery (single, dual, monoblock) | single: obsługa rozdzielczości SD oraz HD obsługa stereoskopowego 3D bardzo małe szumy fazowe – kompatybilny z HDTV/DVB-S2 wysoki poziom wyjściowy wysoka stabilność częstotliwości urządzenie selekcjonowane zalecane rozmiary anteny: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm twin: dolne pasmo – wejście: 10,7-11,7GHz dolne pasmo – wyjście: 950-1950MHz oscylator dolny: 9,75GHz górne pasmo –wejście: 11,7-12,75GHz górne pasmo –wyjście: 1100-2150MHz oscylator Górny: 10,6GHz szumy własne: 0.2dB (0.7 dB) dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max szum fazowy: -85dBc/Hz max wzmocnienie: 55dB min zmienność charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75 dB/27MHz sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V VSWR: 2.5:1 pobór prądu: 180mA max @11~20V impedancja wyjściowa: 75Ohm temperatura pracy: -30...+60C monoblock: konwerter pojedynczy single monoblock single Monoblock 40mm LNB 6 ° for 80cm dish HDTV DVB-S2 Compliant, 0.2dB konwerter podwójny: twin monoblock win Monoblock 23mm LNB 6 ° for 80cm dish V DVB-S2 Compliant, 0.2dB |  | 3 szt. |  |  |
| 12 | Multiswitch do telewizji sateliarnej i naziemnej | zakres częstotliwości: naziemny: 47~862 MHz, satelitarny: 950 ~2150 MHz wejścia: 8 SAT (2 x 4 polaryzacje) + 1 naziemne (złącza F) wyjścia: 8 wyjść umożliwiających dystrybucję sygnału do 8 użytkowników (złącza F) sterowanie: 13V i 18V separacja: 30 dB dopasowany do konwerterów Quatro zasięg: do 100 m. maksymalny poziom wejściowy: Naziemny: 85 dBμV; SAT: 100 dBμV pobór prądu: 29 W w trybie normalnej pracy z LNB obudowa oraz uchwyty wykonane z wysokiej jakości materiałów |  | 1 szt. |  |  |
| 13 | Antena DVB-T | Dane techniczne: kanały pracy: 21-68 TV OIRT zakres pracy: 470-854 MHz zysk max. w kierunku: 14 dBi tłumienie P/T: 20-25 dB impedancja: 300 Ohm szerokość wiązki H: 50-30 * szerokość wiązki V: 54-21 * |  | 1 szt. |  |  |
| 14 | Antena satelitarna | Antena wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo oraz konstrukcji wykonanej również z elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w powyższy sposób z dodatkami aluminium. Konstrukcja anteny zapewnia w łatwy sposób precyzyjne ustawienie anteny na wybranego satelitę wymiar lustra anteny 800 x 730 mm średnica konwertera 20 lub 40 mm |  | 1 szt. |  |  |
| 15 | Monitor LCD [20"] | typ: LCD rozmiar: 20” rozmiar plamki: 0 255 x 0 255 mm jasność: 300 cd/m² współczynnik kontrastu : 800:1 kolory wyświetlacza: 16,7 M kąt widzenia: 178ţ (poz.) / 178ţ (pion.), przy C/R > 10 czas reakcji matrycy G/G 8 ms maks. rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz zalecana rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 60 Hz częstotliwość odświeżania poziomego: 30–98 kHz częstotliwość odświeżania pionowego: 56–85 Hz wejście sygnału: Analogowe (VGA), DVI-I, DVI-D, USB: 4 x USB 2.0 pobór mocy: 50 W (praca) tryb uśpienia: 1 W zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz w zestawie kabel zasilający, kabel sygnałowy |  | 6 szt. |  |  |
| 16 | Odbiornik telewizyjny | typ: LCD rozmiar: 32 cale, Full HD, 1920 x 1080 odświeżanie: Perfect Motion Rate 200 Hz pozostałe funkcje i parametry: Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, Skype - opcjonalna kamera, HDMI x3, USB x2 klasa energetyczna: A wyposażone w gniazda EURO oraz HDMI z wbudowanym DVB – T z MPEG 4, a także portem LAN i gniazdem USB, OTVC CRT z gniazdem EURO |  | 2 szt. |  |  |
| 17 | Osprzęt sieciowy | patch panel RJ45 na 16 gniazd wtyk RJ45 kategoria 5e- 100szt. router wyposażony w 4 portowy switch i wejście WAN (RJ45), dostosowany do montażu w szafce 19” przekaźniki 12V - 10 szt. |  | 1 kpl. |  |  |
| 18 | Kable sygnałowe | kable min.1 m. długości BNC – BNC cinch – cinch BNC – banan HDMI Euro USB optyczny |  | 1 szt. |  |  |
| 19 | Tester okablowania | zasilanie bateryjne gniazda testowe RJ11, RJ45 możliwość testowania kabli z końcówkami BNC przystawka do pomiarów na odległość test ciągłości przewodu test mapy połączeń: przerwa, zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane testowanie kabli UTP, STP wskaźnik wyczerpania baterii 2 ograniczniki gniazd RJ45 na RJ12 3 testowe przewody ze złączami RJ45, RJ12, BNC |  | 1 szt. |  |  |
| 20 | Miernik sygnału DVB-S, DVB-T, SAT | analizator Telewizji Satelitarnej DVB-S/S2 i Telewizji Naziemnej DVB-T i Analogowej zasilanie bateryjne, ładowarka: AC 100 V do 240 V, 50-60 Hz czas pracy : 5 godzin ( w pełni naładowana ) czas ładowania: ~ 3 godziny |  | 1 szt. |  |  |
| 21 | Nadajnik podczerwieni | nośnik danych - podczerwień 15 poleceń sygnalizacja pracy - dioda LED gumowa klawiatura zasilanie: 4,5V (3 baterie AAA LR03) |  | 1 szt. |  |  |
| 22 | Odbiornik podczerwieni | nośnik danych - podczerwień, zasięg do 20 m współpraca z odbiornikiem IR /2 trzy różne adresy 15 kanałów wyjściowych typu otwarty kolektor (50V/50mA) sygnalizacja pracy - diody LED w każdym z kanałów tryby pracy: każde wyjście niezależne, przełączanie sekwencyjne, 7 wyjść niezależnych + 8 przełączanych sekwencyjnie, 7 wyjść przełączanych sekwencyjnie + 8 przełączanych sekwencyjnie (obie grupy niezależne od siebie) |  | 1 szt. |  |  |
| 23 | Czujka alarmowa - do celów dydaktycznych [podczerwień] | znamionowe napięcie zasilania: 9,6 - 16 V DC, średni pobór prądu: 21 mA (5%), czas sygnalizacji naruszenia: 2s, zakres temperatur pracy: -10...+50°C, zasięg: 15m wymiary: 175x70x45mm, |  | 6 szt. |  |  |
| 24 | Centralka alarmowa z sygnalizatorem- do celów dydaktycznych [8 lini] | obsługa od 16 do 64 wejść możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 64 niezależne timery do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej |  | 3 szt. |  |  |
| 25 | Kamery telewizji przemysłowej | rozdzielczość 700 TVL, BLC, AES, AWB, AGC, HLC, ATR (D-WDR),, oświetlacz IR 72 diody zasięg 60 m, regulowany obiektyw 2.8-12mm, obudowy kopułowa metalowa - wandaloodporna. |  | 6 szt. |  |  |
| 26 | Rejestrator cyfrowy | 4 kanałowy rejestrator cyfrowy wyświetlanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 1920x1080p kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań każdy kanał może nagrywać z prędkością 25 kl/s w D1 jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA/TV(BNC) synchroniczne odtwarzanie na wszystkich kanałach funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania funkcja pentaplex zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć obsługa 1 dysku SATA do 4TB, 2 porty USB2.0 wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/PSS) & DMSS dysk twardy 500 GB |  | 3 szt. |  |  |
| 27 | Zasilacz stabilizowany Symetryczny- do celów dydaktycznych | płynna regulacja napięcia wyjściowego: 0-30V płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie: 0-5A wydajność prądowa do 5A |  | 1 szt. |  |  |
| 28 | Zasilacz laboratoryjny | napięcie wyjściowe 0÷50 V prąd wyjściowy 0÷5 A stabilizacja napięcia i prądu tętnienia Ł 1mV rms (wart. skut.) jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść wyświetlacz 2 x LED |  | 6 szt. |  |  |
| 29 | Stoły pomiarowe | Zasilacz główny: stoły o mocy 2000 VA stoły posiadające deklarację zgodności oraz oznaczenie CE, stół odporny na obciążenie do 1000 kg, grubość blatu 4 mm, regulowany zasilacz DC 0-270V/(0-16A/seria 4000VA);(0-8A/seria 2000VA); (0-7A/seria 1000VA) izolowany od źródła poprzez izolowany transformator (spełnia standardy bezpieczeństwa) opisy wyjść zasilających wykonane w języku polskim lub angielskim, metodą odporną na ścieranie, budowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe wbudowane mierniki napięcia i prądu. obwód wyjściowy zabezpiecza wyłącznik magneto termiczny przycisk kontrolny START/STOP lampka wskazująca prace zasilacza regulowany autotransformator 3-fazowy zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe napięcie 0-430V, (prąd 8A/seria 4000VA); (prąd 5A/seria 200VA;1000VA) zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E) wymiary blatu stołu minimum 1800x750mm wysokość stołu z blatem 840mm blat odporny na zarysowania oraz wysoką temperaturę do 300stopni |  | 2 szt. |  |  |
| 30 | Wiertarka z kompletem wierteł | Moc min.: 800 W Obroty: 0-3000 obr./min Napięcie zasilające: 230V Maksymalny moment obrotowy 20,0Nm Przełącznik biegu w prawo i w lewo 24 x bity krótkie 25 mm 10 x bity długie 50 mm 6 x wierteł do betonu (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm) 11 x wierteł do metalu 5 x wierteł do drewna (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm) 3 x wierteł do drewna, płaskie ( Ø 16, 22, 32 mm) 7 x nasadki (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) 1 x uchwyt do nasadek 1 x magnetyczny uchwyt do bitów 1 x głowica wiertła 1 x taśma miernicza (3 m) |  | 1 szt. |  |  |
| 31 | komplet wkrętaków izolowanych (różne rodzaje) | W skład zestawu wchodzi 7 wkrętaków o różnych wymiarach oraz próbnik napięcia: izolacja 1000 V 3 sztuki -wkrętaki płaskie: 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 4 sztuki wkrętaki krzyżowe: PH0 x 60, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 próbnik napięcia |  | 1 kpl. |  |  |
| 32 | Pęseta | pęseta prosta punktowa wymiary: długość: 150 mm |  | 4 szt. |  |  |
| 33 | Ściągacz do izolacji | długość szczypiec: 205 mm zakres przewodów: 0,5 - 6 mm2 |  | 1 szt. |  |  |
| 34 | Szczypce tnące boczne | szczypce tnące boczne 150 mm |  | 1 szt. |  |  |
| 35 | Szczypce proste | szczypce proste bardzo długie 12" długość - 300mm waga - 250g zastosowanie - w głębokich, trudnodostępnych miejscach. |  | 1 szt. |  |  |
| 36 | Szczypce odgięte | szczypce długie odgięte45° długość: 280mm stal chromowo wanadowa wersja precyzyjna doskonale wykończone szczęki gumowane rękojeści |  | 1 szt. |  |  |
| 37 | Punch tool | wyposażony w haczyk do wypięcia żyły z kontaktu wyposażony w element do demontażu łączówki z gniezdnika sensor posiada blokadę nożyc oraz regulator głębokości wsunięcia żyły w złącze wykonany z wysokiej jakości materiałów narzędzie bardzo trwałe, poręczne |  | 1 szt. |  |  |
| 38 | Zaciskarka do wtyków RJ45 | Profesjonalna zaciskarka do złącz modularnych typu: 8P8C (RJ-45), 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C, 4P4C oraz DEC/OFF SET 6P6C Obcinarka i ściągacz izolacji do przewodów płaskich oraz okrągłych. Wbudowany mechanizm blokady powrotu. |  | 1 szt. |  |  |
| 39 | Lutownica transformatorowa | moc 250 W temperatura grotu 400 Co oświetlenie miejsca lutowanego mikro przełącznik zasilanie 230V 50Hz |  | 1 szt. |  |  |
| 40 | Odsysacz cyny | Lekki, duży odsysacz wykonany z tworzywa, końcówka robocza wykonana z PTFE. Odsysacz do cyny przeznaczony jest do zbierania nadmiaru spoiwa podczas lutowania lub rozlutowywania. |  | 1 szt. |  |  |
| 41 | Listwy, korytka kablowe wraz z osprzętem | długość minimum 3m i minimum dwa kątowniki, kołki montażowe uchwyty listwy 10m |  | 1 kpl. |  |  |
| 42 | Kamera IP | kamera cyfrowa bezprzewodowa bezprzewodowy cyfrowy przekaz gwarantujący obraz bez zakłóceń kamera zewnętrzna dzień/noc z podczerwienią IR (zasięg do 15 m) jakość video: max. 30 kl/s odległość kamery od odbiornika/rejestratora do 300m w terenie otwartym wbudowane czujniki PIR umożliwiające nagrywanie po wykryciu ruchu możliwość nagrywania obrazu z 4 kamer jednocześnie kodowana cyfrowa transmisja na częstotliwości 2,4 GHz |  | 3 szt. |  |  |
| 43 | Konwerter Quatro | typ LNB: Quattro LNB ilość uczestników: 4 szumy:0,1 dB ilość satelit: 1 wielkość zapisu feed: 40 mm |  | 1 szt. |  |  |
| 44 | Telewizor LCD 15” | wbudowany tuner cyfrowy DVBT MPEG4 H.264 wbudowany tuner analogowy i tuner MPEG2 wyświetlanie obrazu 16:9, Rozdzielczość HD wielojęzyczne MENU, w tym również polskie automatyczne lub manualne wyszukiwanie programów bezprzewodowy pełno-funkcyjny pilot zdalnego sterowania obsługa za pomocą pilota lub przycisków na telewizorze pozwalające na odczyt plików z nośników pamięci USB urządzenie odczytuje nośniki aż do 500 GB pamięci odczytywane formaty dźwięku AUDIO: MP3, WMA, AAC odczytywane formaty obrazów FOTO: BMP, PNG, JPG, JPEG odczytywane VIDEO: MPEG-1/2/4, DIVX, Xvid, MP4, MKV, MOV, AVI wejście: TV/ HDMI x2/ USB/ SCART/ PC Audio/ PC-RGB/YPbPr/ CVBS/ CVBS & YPbPr Audio/ Cl Slot wyjście: Coaxial / Słuchawkowe |  | 2 szt. |  |  |
| 45 | Zestaw narzędzi instalatorskich | 5 szt.wkrętaków VDE: wkrętak płaski 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, wkrętak krzyżakowy PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm obcinaczki boczne VDE 160 mm kombinerki VDE 160 mm szczypce dziobowe VDE 200 mm 2 łączniki świecznikowe 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm 10 zacisków liniowych 1,5 - 2,5 mm opaski kablowe 3 taśmy izolacyjne 25 opasek kablowych tester faz 120 - 250 V multimetr cyfrowy torba |  | 3 kpl. |  |  |
| 46 | Tuner DVBT | obsługiwane rozdzielczości: 1080p; 1080i; 720p; 576p; 576i auto szerokość kanałów: 7 i 8 MHz maksymalny pobór mocy: 8 W USB: obsługa pamięci flash i dysków twardych USB: obsługa FAT32 i NTFS odbiór zakresów: VHF (174-230 MHz) i UHF (470-862 MHz) *Zastosowane technologie DVB-T , Dolby Digital , Dolby Digital Plus , H.264/MPEG-4 AVC Full HD , MPEG-2 |  | 2 szt. |  |  |
| 47 | Cyna do lutowania + topniki | Średnica: 1,00mm Waga: 1kg Opakowanie: szpulka Kalafonia Topnik Flux Stop S-Sn60Pb40 |  | 1 szt. |  |  |
| 48 | Odtwarzacz DVD | Odczytywane formaty płyt: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SACD, SVCD, VCD Format plików: DivX, JPEG, Kodak Picture CD, MP3, WMA złącza wideo: 1x HDMI, 1x SCART, 1x Composite Video (1x RCA), 1x Component (3x RCA) złącza audio: 1x optyczny, 1x koncentryczny, 1x Composite Audio (2x RCA) inne złącza: 1x USB 2.0 pilot |  | 1 szt. |  |  |
| 49 | Nagrywarka z HDD | Podwyższanie rozdzielczości do Full HD Nagrywarka HDD: 500GB Tuner DVB-T/S: Tak Odtwarzanie płyt: Blu-ray 3D,BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD (PAL), DVD (NTSC), AUDIO CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW (tryb wideo), DVD+R/+RW, DTS CD Format Audio-Wideo: 3D BD, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), DivX, DivX HD MKV, DolbyDigital, DolbyDigital Plus, MPEG 1/2 L2, MP3, WMA, DolbyTrueHD, DTS/DTS HD Odtwarzanie z zewnętrznego dysku twardego Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego przez sieć Podwyższanie rozdzielczości do 1080p Simplink Blokada rodzicielska USB Plus BD Live DLNA WiFi Nagrywanie na USB Dysk twardy 500GB |  | 1 szt. |  |  |
| 50 | Pilot uniwersalny | interfejs USB, obsługa do 15 urządzeń obsługa ponad 5000 marek, zasilany ładowalnymi bateriami kabel USB ładowarka |  |  |  |  |
| 51 | Pendrive | pojemność: 16 GB szybkość zapisu: do 12 MB/s szybkość odczytu: do 25 MB/s kompatybilność: Microsoft Windows 200, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Mac OS Xv10.5 lub nowszy, Linux Kernel 2.6 i nowsze |  | 3 szt. |  |  |
| 52 | Router z Wi-Fi | Interfejs WAN: 1 x 10/100/1000BaseT (RJ45) Interfejs LAN: 4 x 10/100/100BaseT (RJ45) Obsługa sieci bezprzewodowej Przepustowość: IEEE 802.11b – 11Mbps 2,4GHz IEEE 802.11g – 54Mbps 2,4GHz IEEE 802.11n – 150Mbps 2,4GHz Obsługa: WPS, IPSec, QoS, NAT, VPN, DHCP, L2TP, PPTP Zabezpieczenia: WEP, WPA, WPA2, Firewall SPI Zarządzanie i konfiguracja przez przeglądarkę WWW. Wyposażenie: płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi, zasilacz sieciowy, kabel RJ45. |  | 2 szt. |  |  |
| 53 | Serwer NAS ( dysk do sieci lokalnej) | Typ: wolnostojący Obudowa: Tower Procesor: min. 1,2GHz Zainstalowany dysk: min. 320GB Pamięć: 256 RAM Interfejs dysków: SATA Format dysków: 3.5” Interfejsy: - sieciowy 10/100/1000BASE-TX - USB 2.0/3.0 Zarządzanie: przez przeglądarkę WWW. |  | 1 szt. |  | . |
|  | RAZEM: |  | * |

.................................. dnia................2014r.

.........................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

* wartość przenieść do oferty